Приложение 1

Утверждено

постановлением      Администрации                                                                                                   Янегского        сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от  12.01.2016г. № 3

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЯНЕГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

ТОМ I. ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

СОДЕРЖАНИЕ:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

1.	ВВЕДЕНИЕ	6

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

2.1.	Анализ системы теплоснабжения	9

2.2.	Анализ системы электроснабжения	11

2.3.	Анализ системы водоснабжения	13

2.4.	Анализ системы водоотведения	15

2.5.	Анализ системы газоснабжения	16

2.6.	Анализ системы сбора и утилизации ТБО	17

2.7.	Анализ состояния установки приборов учета	18

3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	19

3.1.	Прогноз перспективной численности населения	19

3.2.	Перспективное развитие  жилищного фонда	20

3.3.	Перспективы развития системы водоснабжения	22

3.4.	Перспективы развития системы водоотведения	24

3.5.	Перспективы развития системы теплоснабжения	25

3.6.	Перспективы развития системы газоснабжения	27

3.7.	Перспективы развития системы электроснабжения	28

3.8.	Перспективы развития системы утилизации ТБО	30

4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	32

5.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	40

6.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	56

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ	60

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями); Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; Устав муниципального образования Янегского сельского поселения; Проект генерального плана. |
| Заказчик Программы | Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «СиЭнергия»; Адрес: 196128, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, 12, литера А, помещение 6-Н; Тел.: 8 (812) 42-43-44-1; Факс: 8 (812) 777-89-59; E-mail: sienergy.work@gmail.com |
| Цель Программы | Целью Программы является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Янегского сельского поселения, улучшение экологической ситуации. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели | Система теплоснабжения: аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./год; уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 11,4%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене 19,0%; Износ системы теплоснабжения – 38%. Система водоснабжения: аварийность системы водоснабжения – 0 ед./год; уровень потерь при транспортировке потребителям не более 10,8%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 54%; Износ системы водоснабжения – 77%. Система водоотведения: аварийность системы водоотведения – 12 ед./год; уровень потерь при транспортировке не более 19,9%; Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 100%; Износ системы водоотведения – 100%. Электроснабжение: аварийность системы электроснабжения – 0 ед./год; уровень потерь при транспортировке потребителям не более 12,0%; Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 30% Износ системы электроснабжения не более – 30%; Газоснабжение: аварийность системы газоснабжения – 0 ед./год; уровень потерь при транспортировке потребителям – не более 10%; Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – не более 10%; Износ системы газоснабжения не более – не более 10%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 - 2035 годы: Этап I – с 2015 по 2020 годы; Этап II – с 2021 по 2035 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: Федеральный бюджет; Областной бюджет; Бюджет муниципального образования Янегское сельское поселение; Средства предприятий; Прочие источники финансирования. Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет: 502 243,7 тыс. руб. |

# ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Янегское сельское поселение является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселение является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Янегского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

- Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

- Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2015 – 2035 годы. Этап I – с 2015 по 2020 годы; Этап II – с 2021 по 2035 годы. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса района участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в Янегском сельском поселении за счёт:

  - Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры;

- ликвидация дефицита потребления теплоснабжения, водоснабжения и канализации;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

- Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

- Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса района.

Принципы формирования программы

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения базируется на следующих принципах:

- целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Янегского сельского поселения в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными и др.).

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### Анализ системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Янегского сельского поселения представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной системы.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания, а так же объекты малоэтажной жилой застройки в п. Янега от муниципальной котельной № 5. Установленная мощность котельной составляет 2,586 Гкал/час. Оборудование котельной находится в исправном состоянии, износ оборудования котельной не превышает 5-10 %. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) составляет 1,615 км. Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная бесканальная. Тип изоляции теплосетей – пенополиуретан и битумоперлит. Средний износ тепловых сетей составляет 38 %. В 2011 году была осуществлена реконструкция котельной с переводом на газ. К котельной подведен газопровод среднего давления.

На котельной №5 установлены 3 водогрейных котла «Зиосаб-1000» тепловой мощностью 0,86 Гкал/час каждый. Температурный график сети – 95-70ОС. ГВС не предусмотрено.

Котельная №5 находится на балансе администрации Янегского сельского поселения и эксплуатируется ООО «Лодейнопольская теплосеть».

Таблица 2.1 – Производственно-технические показатели Котельной №5 в п. Янега

| Адрес нахождения котельной | Установленная/ подключенная мощность, Гкал/час | Резерв мощности, % | Тип и количество котлов, шт. | Вид топлива | Протяженность подключенных тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Янега, ул. Боровая, д. 5А | 2,586 | 57 | 3 «Зиосаб-1000» | газ | 1615 |

Теплоснабжение муниципального жилого дома № 21 в д. Старая Слобода и муниципальных жилых домов п. при ж/д ст. Инема осуществляется за счет электроотопления.

В д. Старая Слобода расположена котельная для Александро-Свирского монастыря, работающая на газе.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счет индивидуального печного отопления.

Во время эксплуатации тепловых сетей  выполняются следующие мероприятия.

- поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

- наблюдается за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажных, воздушных, контрольно-измерительных приборов и других элементов оборудования, своевременно устраняются выявленные дефекты и неплотности;

- выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;

- своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;

- принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.

Основным потребителем тепловой энергии является население, на долю которого приходится 63,15% от общего объема реализации. Доля прочих потребителей в общем объеме реализации составляет 1,08%. Доля бюджетофинансируемых потребителей в общем объеме реализации составляет 35,77%.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

Стоимость отпущенной гигакалории для теплоснабжающих организаций Янегского сельского поселения, а также динамика ее изменения в течение предыдущих лет представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Динамика тарифов на тепловую энергию по состоянию на 2015 год.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 1248,6 | 1421,78 | 1421,78 | 1610,19 | 2153,59 |
| Темп прироста к предыдущему периоду, % | − | +12,2% | 0% | +11,7% | +25,2% |

Основные проблемы в системе теплоснабжения

- Износ тепловых сетей (38%);

- Фактические потери в тепловых сетях (11,4%).

Более детальный анализ системы теплоснабжения Янегского сельского поселения приведен в ТОМЕ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

### Анализ системы электроснабжения

Электроснабжение Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области осуществляется от системы ОАО "Ленэнерго". На территории сельского поселения находится подстанция 35/10 кВ № 34 "Свирская" (2·2,5 МВ·А). Загрузка трансформаторов на подстанции составляет 24%.

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением:

330 кВ

- ПС № 37 «Сясь» - Петрозаводск

220 кВ

- ПС № 433 «Заостровье-тяговая» - ГЭС-9

- ПС № 28 «Колпинская» - ГЭС -9

110 кВ

- ПС № 323 "Алёховщина" - ПС № 266 "Лодейное Поле"

- ПС № 266 "Лодейное Поле"- ПС № 41 "Олонец" (Карелэнерго)

35 кВ

- ПС № 31 "Лодейнопольская" - ПС № 34 "Свирская"

- ПС № 31 "Лодейнопольская" – ПС № 323 "Алёховщина"

- 2 ВЛ 35 кВ ПС № 31 "Лодейнопольская" – ГЭС-9

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ, 220 кВ, 110 кВ 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 330 кВ - 30 м, 220 кВ – 25 м, 110 кВ - 20 м, 35 кВ - 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Выводы

Для полного и надежного электроснабжения потребителей необходима, в перспективе, поэтапная реконструкция ВЛ 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, внедрение энергосберегающих технологий.

Таблица 2.3 – Динамика тарифов на электрическую энергию по состоянию на 2015 год.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на электроэнергию, руб./кВт*ч | 1,65 | 1,82 | 1,82 | 1,92 | 2,2 |
| Темп прироста к предыдущему периоду, % | − | +9,3% | 0% | +5,2% | +12,7% |

Объекты электросетевого хозяйства муниципаьного образования Янегское сельское поселение характеризуются высоким уровнем износа (около 60%). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, реконструкция линий электропередач в целях развития инфраструктуры сельского поселения, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

Основные проблемы эксплуатации системы электроснабжения

Электрические сети населенных пунктов введены в эксплуатацию в семидесятые-восьмидесятые годы и эксплуатируются в сложных климатических условиях.

Морально и физически устаревшее оборудование сетей  имеет низкие технические характеристики, не отвечает нормативным требованиям, при выходе из строя приводит к непродолжительным перерывам в электроснабжении потребителей.

Электроснабжение деревень осуществляется по воздушным линиям, трассы которых проходят по труднодоступной местности, что затрудняет как плановые, так и аварийные работы.

Строительство электросетевых объектов велось в хаотическом порядке, вследствие чего, не выдерживается равномерное распределение нагрузок, центры питания  находятся вдали от центра нагрузок, искажена конфигурация сетей.

Ведомственная принадлежность электрических сетей и отсутствие специализированных эксплуатирующих организаций в прошлом, наложила негативный отпечаток на техническую эксплуатацию и состояние электрических сетей.

Часть энергетического оборудования морально устарело, имеет большой процент износа.

Аварийные ситуации на воздушных линиях возникают вследствие высоких ветровых нагрузок. При проведении работ по увеличению сечения проводов, габариты линий остаются в прежних пределах.

Более детальный анализ системы электроснабжения Янегского сельского поселения приведен в ТОМЕ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

### Анализ системы водоснабжения

В настоящее время на территории поселений Янегского сельского поселения имеются слабо развитые системы водоснабжения. Из 13 населенных пунктов централизованные системы водоснабжения присутствуют в 5, остальные 8 населенных пунктов используют в качестве источников водоснабжения шахтные колодцы.

Водоснабжение поселений осуществляется исключительно из подземных источников водоснабжения. Источником водоснабжения округа являются 8 артезианских скважин, построенных в период с 1966 по 1990 годы. Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, в большинстве источников водоснабжения вода соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Централизованным водоснабжением обеспечены 41,6 % всего населения Янегского сельского поселения, еще 13,5 % потребляют воду от 12 водоразборных колонок установленных на сети, остальные 44,9 % населения пользуются водой из шахтных колодцев. Длина сетей водоснабжения по всем населенным пунктам Янегского сельского поселения составляет 15,1 км. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требованиям.

Систему водоснабжения Янегского сельского поселения можно разбить на 5 отдельных участков, которые расположены в границах пяти населенных пунктов, в которых присутствует централизованное водоснабжения.

Централизованные системы водоснабжения, сформированные как водозаборные узлы на базе артезианских скважин и водонапорных башен, действуют в деревнях:

- Янега;

- Харевщина;

- Старая Слобода;

- Инема;

- Андреевщина.

На сетях водоснабжения Янегского сельского поселения установлены 24 водоразборные колонки, для обеспечения потребности населения проживающего в домах без централизованного водоснабжения. Водоразборные колонки присутствуют в четырех населенных пункта: п. Янега, д. Андреевщина, д. Харевщина и д. Старая Слобода.

Для нужд пожаротушения в населенных пунктах округа предусмотрены 18 пожарных гидрантов и 6 водонапорных башен с пожарным запасом воды.

Качество подземных вод, даже изначально чистых, по пути к потребителю нередко резко снижается в водопроводных системах.

Таблица 2.3 - Анализ состояния и функционирования существующих сетей водоснабжения.

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Протяженность водопроводных сетей | 15,1 км |
| Ветхих водопроводных сетей | 12,9 км |
| Износ сетей | 77% |
| Основной материал трубопровода | Полиэтилен, сталь |

Потери при транспортировке коммунального ресурса «вода питьевая» в Янегском сельском поселении, по состоянию на 1 января 2015 года составляют 10,8 % от общего объема производимой системами водоснабжения питьевой воды.

Таблица 2.4 - Динамика тарифов на питьевую воду по состоянию на 2015 год.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду, руб./м3 | 22,62 | 25,85 | 28,76 | 29,58 | 30,6 |
| Темп прироста к предыдущему периоду, % | − | +12,5% | +10,1% | +2,8% | +3,3% |

Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют действующим требованиям.

Текущий ремонт не решает проблемы потерь и стабильной подачи воды потребителям, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Система водоснабжения требует реконструкции. Водопровод изношен, что ведет к дополнительным постоянным затратам. Это создает затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно-бытовые условия. Прорывы водопроводных сетей, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин обуславливает вторичное загрязнение водозаборов.

Более детальный анализ системы водоснабжения Янегского сельского поселения приведен в ТОМЕ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

### Анализ системы водоотведения

На территории Янегского сельского поселения централизованная система канализации присутствует только в трех населенных пунктах, поселке Янега, поселке при ж/д станции Инема и деревне Старая Слобода.

Таблица 2.5 - Анализ состояния и функционирования существующих сетей водоотведения.

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Протяженность канализационных сетей | 4,5 км |
| Ветхих канализационных сетей | 4,5 км |
| Износ сетей | 100% |
| Основной материал трубопровода | Керамика, железобетон |

На территории остальных населенных пунктов Янегского сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению подземных и поверхностных водоисточников.

Ливневая канализация на территории Янегского сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Таблица 2.6 - Динамика тарифов на отведение сточных вод по состоянию на 2015 год.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение, руб./м3 | 24,15 | 27,17 | 27,17 | 29,06 | 29,65 |
| Темп прироста к предыдущему периоду, % | − | +11,1% | 0% | +6,5% | +2,0% |

Более детальный анализ системы водоотведения Янегского сельского поселения приведен в ТОМЕ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

### Анализ системы газоснабжения

Снабжение природным газом Янегского СП осуществляется от ГРС «Лодейное Поле» (расположена на территории Лодейнопольского городского поселения). По территории сельского поселения проходит магистральный газопровод «Волхов-Петрозаводск», диаметром 1 020 мм и давлением 5,5 МПа. Санитарный разрыв от газопровода составляет 300 м.

В настоящее время природный сетевой газ подан в п. Янега и д. Старая Слобода.

Всего в Янегском сельском поселении газифицировано природным газом 315 квартир, сжиженным газом – 593 квартиры (включая индивидуальные дома).

Данные ЗАО «Газпром межрегионгаз СПб» по объемам потребления природного газа населением, теплоисточниками и промышленностью на территории Янегского сельского поселения за 2013 год, полученные письмом от 17.01.2014 № ММ-32-01/238.

За 2012 г потреблено населением сжиженного углеводородного газа (СУГ) 23,7 тонн.

Уровень оснащенности жилого фонда газом составляет 86,3 %, в том числе природным газом – 34 %, сжиженным 52,3 %.

Газ используется для:

- бытовых нужд населения (приготовление пищи и горячей воды);

- в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельных);

- на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для объектов общественно-деловой застройки.

Таблица 2.7 - Динамика тарифов на природный газ по состоянию на 2015 год.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на природный газ, руб./м3 | 19,5 * | 22,42 * | 4,06 | 4,54 | 5,22 |
| Темп прироста к предыдущему периоду, % | − | +13,0% | -81,9% | +10,6% | +13,0% |

* - Поставка газа в баллонах.

Более детальный анализ системы газоснабжения Янегского сельского поселения приведен в ТОМЕ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

### Анализ системы сбора и утилизации ТБО

Объектами санитарной очистки являются: территория домовладений, садовые и гаражные кооперативы, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, площади, места общественного пользования, места отдыха и др.

Вывоз отходов осуществляет по договору с организацией ООО «Спецтранс». На территории поселения используется один способ обезвреживания ТБО - утилизация. Утилизация отходов осуществляется в карьер месторождения «Векхозерское» находящийся в стадии рекультивации с использованием твердых бытовых отходов и производственных отходов 4 и 5 классов опасности под лесохозяйственные цели. Срок окончания работ по проектным данным 2023 год, место расположения: Ленинградская область, Лодейнопольский район, в 15 км к северо-западу от г. Лодейное Поле, на 246,8 км трассы Санкт-Петербург - Мурманск, на расстоянии 0,3 км от нее (квартал 84, выдел 18 Кондушского участкового лесничества Лодейнопольского лесничества – филиала ЛОГБУ « Леноблес». Сбор и вывоз мусора осуществляется от жилого фонда: 1 раз в неделю. Предприятия и организации, расположенные на территории поселения, вывоз отходов производят самостоятельно. Мощности имеющегося в поселении спецавтопарка, в части вывоза всего образующегося объема отходов, при существующей системе накопления недостаточно, существует потребность в мусороуборочной технике. Таким образом, система ввоза ТБО не полностью соответствует требованиям п. 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» существующий полигон и специализированный транспорт не обеспечивают своевременную очистку территорий населенных мест.

В Янегском сельском поселении отсутствует система приема вторичного сырья.

В конце 2010 года Янегское сельское поселение так же, как и все муниципальные образования района, перешло на контейнерный сбор бытовых отходов.

Всего на территории Янегского сельского поселения е расположены 23 площадки централизованного сбора отходов, что в общей сложности составляет 56 контейнеров.

Из вышесказанного можно сделать выводы:

- необходим пересмотр системы учета объектов санитарной очистки и контроля над потоками отходов;

- необходим полный охват жилого фонда организованной системой сбора и вывоза отходов;

- необходим полный охват организаций и предприятий системой сбора и вывоза отходов;

- в соответствии с методикой (каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов) необходима корректировка норм накопления ТБО.

Более детальный анализ системы сбора и утилизации ТБО Янегского сельского поселения приведен в ТОМЕ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

### Анализ состояния установки приборов учета

Уровень оснащенности Янегского сельского поселения приборами учета основных коммунальных услуг в многоквартирных домах выше среднего и на начало 2015 года составляет:

- Приборы учета тепловой энергии – 100%;

- Приборы учета электрической энергии – 53,4%;

- Приборы учета ГВС – отсутствует ГВС;

- Приборы учета ХВС – 100%;

- Приборы учета газа – 66,7%.

Однако, общий уровень оснащенности приборами учета основных коммунальных услуг в МО Янегское сельское поселение невысок, т.к. значительная часть территории деревень не охвачена централизованными коммунальными системами.

Жилой фонд населенных пунктов Янегского сельского поселения состоит из многоквартирных и частных домов. Обеспеченность приборами учета по состоянию на 2015 год находилась на уровне 61,34%.

На территории муниципального образования Янегское сельское поселение Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» не разработана (в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

В рамках соответствия требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении…» рекомендуется разработка Муниципальной программы и реализация следующих технических мероприятий:

- установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

- установка коллективных приборов учета тепловой энергии;

- установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов.

- Замена светильников уличного освещения с лампами ДРЛ и ДНаТ на светодиодные уличные светильники.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

### Прогноз перспективной численности населения

Прогноз численности населения, проживающего в границах проектируемой территории, выполнен на основе анализа современных и перспективных тенденций демографического развития Лодейнопольского района в целом, Янегского сельского поселения, с учетом проектных предложений о жилищном строительстве.

Учитывая демографические параметры, предполагается, что к расчетному сроку численность населения в границах проектируемой территории составит 2400 человек. Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического развития.

Перспективная численность населения Янегского сельского поселения приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Перспективная численность населения Янегского сельского поселения, чел.

| Возрастная структура населения | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного возраста | 385 | 600 | 499 |
| трудоспособный возраст | 1027 | 1000 | 1001 |
| старше трудоспособного возраста | 573 | 900 | 900 |
| Итого по Янегскому сельскому поселению | 1985 | 2500 | 2400 |

Прогноз возрастной структуры населения исходит из предположения, что возрастной состав миграции будет достаточно усредненным, т.е. в нем не будет резко преобладать какая-либо одна возрастная группа населения. В этом случае в течение расчетного срока в сельском поселении будут наблюдаться следующие общие с областном прогнозом тенденции:

- рост доли молодежи в численности всего населения, после 2021-2035 гг. сменяющийся новым снижением;

- рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного

- сокращение доли населения в трудоспособном возрасте.

Таким образом, динамика возрастной структуры населения сельского поселения, как и по стране в целом, будет следовать за так называемой демографической волной.

Прогноз численности трудовых ресурсов и занятости населения.

Для сохранения существующих и создания новых рабочих мест генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившихся производственных зон, в том числе создание инвестиционных площадок на территории неиспользуемых производственных зон, сохранение площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности, размещения объектов агропромышленного производства и выделен участок для создания инвестиционной площадки под сельскохозяйственное производство.

Проектом предусмотрено формирование общественно-деловых зон в п. Янега, д. Старая Слобода, для размещения следующих объектов обслуживания:

- досугового центра, включающего концертный зал, библиотеку, помещение для работы с молодежью, спортивный и тренажерный зал, открытую игровую площадку, а так же пристройку для функционирования предприятия бытового обслуживания в д. Старая Слобода;

- плавательного бассейна и спортивных площадок в п. Янега;

- торгового комплекса в п. Янега.

Также проектом предусмотрена реконструкция существующего жилищного фонда и снос аварийного жилищного фонда сельского поселения, резервирование площадок для осуществления нового комплексного жилищного строительства индивидуального, малоэтажного жилья, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

Осуществление вышеизложенных мероприятий позволит создать новые рабочие места, расширить возможности для трудоустройства населения Янегского сельского поселения, включая неработающее население, состоящее на учете в ГКУ ЛО «Лодейнопольский центр занятости населения». Ориентировочно на перспективу расчетного срока (к 2035 году) проектом генерального плана предусмотрено увеличение количества рабочих мест на территории Янегского сельского поселения на 19,2 % (до 957 рабочих мест), в том числе в период первой очереди (к 2020 году) на 10,2 % (до 885 рабочих мест).

### Перспективное развитие  жилищного фонда

Перспективными задачами жилищного строительства и комплексного развития жилых территорий являются:

- Обеспечение строительства жилья, доступного для приобретения в собственность или найма для всех категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Ленинградской области, независимо от уровня их доходов;

- Увеличение жилищного фонда поселения в соответствии с потребностями жителей при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территории.

- Ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, сокращение объемов физически и морально устаревшего жилищного фонда, увеличение объемов комплексной реконструкции и капитального ремонта существующего жилищного фонда.

- Увеличение инженерного благоустройства жилого фонда и доведение его к расчетному сроку до 100 %.

- Создание экономичного жилищного фонда, необходимого для предоставления социальной нормы жилой площади малообеспеченным категориям населения, инвалидам, пожилым и одиноким гражданам.

- Увеличение разнообразия жилой среды, категорий и типов жилых домов, конструктивных и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересам различных социальных групп населения.

Для определения объёмов и структуры жилищного строительства расчётная обеспеченность жилых помещений была принята в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

В проекте Генерального плана для постоянного населения Янегского сельского поселения принят существующий уровень средней жилищной обеспеченности в размере 16,2 кв. м общей площади на человека.

В процессе обсуждения проекта Генерального плана в администрации Янегского сельского поселения были высказаны предложения о необходимости предусмотреть дополнительные территории для нового жилищного строительства на территории сельского поселения.

Таблица 3.2 – Расчет объемов нового жилищного строительства на население

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность постоянного населения на конец периода | тыс. чел. | 2,5 | 2,4 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность постоянного населения на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 21,4 | 22,4 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд для постоянного населения на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 53,5 | 53,7 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 35,3 | 35,3 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 8,1 | 15,7 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 27,1 | 19,6 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства для постоянного населения | тыс. кв. м общей площади | 26,3/100 % | 34,2/100 % |
| в том числе: |
| 7.1 | Индивидуальные жилые дома, плотность жилого фонда 900 кв. м/га (средний размер дома – 100-150 кв. м, средний размер приусадебного участка – 12 соток) | тыс. кв. м общей площади | 6,8/25,7 % | 14,5/42,4 % |
| 7.2 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 1-4 эт.) - плотность 5400 кв.м/га | тыс. кв. м общей площади | 19,6/74,3 % | 19,7/57,6 % |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства для постоянного населения – всего | га | 11,1 | 19,7 |
| в том числе: |
| 8.1 | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 7,5 | 16,1 |
| 8.2 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 1-4 эт.) - плотность 5400 кв.м/га | га | 3,6 | 3,6 |

Таким образом, объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта Генерального плана составит 34,2 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства в Янегском сельском поселении, составит порядка 19,7 га.

### Перспективы развития системы водоснабжения

Развитие систем водоснабжения предусматривается в п. Янега и д. Старая Слобода.

Жилые дома оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

В остальных населенных пунктах сельского поселения сохраняется существующее водоснабжение (от артезианских скважин и колодцев).

Водоснабжение площадок нового строительства п. Янега, д. Старая Слобода осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения.

Производительности водозаборных скважин достаточно для водоснабжения населенных пунктов.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

Для подземных водозаборов (артезианских скважин) необходимо разработать и обустроить ЗСО трех поясов.

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;

предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

В целях обеспечения населения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство водопроводных сетей и сооружений для нового строительства расчетного срока.

Мероприятия на первую очередь:

- реконструкция артезианских скважин (3 шт);

- реконструкция (4,0 км) и строительство (1,0 км) водопроводных сетей;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

В таблице 3.3 приведены прогнозируемые объемы воды (максимальные), планируемые к потреблению с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки в соответствии  с данными генерального плана развития поселения.

Таблица 3.3 – Прогнозируемые объемы водоснабжения.

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | тысяч м³/сут. | 0,155 | 0,44 | 0,44 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений | тысяч м³/сут. | 0,155 | 0,44 | 0,44 |
| 3 | Используемые источники водоснабжения | Тип | Подземные | Подземные | Подземные |

### Перспективы развития системы водоотведения

В п. Янега и д. Старая Слобода предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации, с последующей подачей стоков на очистные сооружения (КОС).

Для подачи стоков в существующие канализационные сети необходимо строительство насосных станций (КНС) (по одной в п. Янега и д. Старая Слобода). Предлагаются КНС в виде емкости с погружными насосами.

При отсутствии технической и финансовой возможности строительства централизованной системы канализации в районах индивидуальной застройки население будет использовать септики.

Для обеспечения нормативной степени очистки хозяйственно-бытовых стоков необходимо построить новые КОС в поселке Янега и д. Старая Слобода.

Производительность КОС: п. Янега – 310 куб. м/сут, д. Старая Слобода – 90 куб. м/сут.

Санитарно-защитная зона от КОС составит 200 м. (п. Янега), 150 м (д. Старая Слобода).

Сброс очищенных сточных вод: р. Янега (п. Янега), озеро (д. Старая Слобода).

Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство канализационных сетей и сооружений для нового строительства расчетного срока.

Мероприятия на первую очередь:

- строительство КОС (2 шт) и КНС (2 шт), с применением энергосберегающего оборудования;

- реконструкция (3,5 км) существующих и строительство (1,5 км) новых канализационных сетей.

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод Янегского сельского поселения в централизованную систему водоотведения Янегского сельского поселения, согласно генеральному плану поселения представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Сведения о поступлении сточных вод

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | тысяч м³/сутки | 0,16 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Производительность канализационных очистных сооружений | тысяч м³/сутки | 0,16 | 0,30 | 0,30 |

### Перспективы развития системы теплоснабжения

Перспективное потребление тепловой энергии будет формироваться из объема собственных нужд, потерь тепловой энергии при транспортировке. Планируется, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей позволит снизить величину тепловых потерь при транспортировке.  Перспективная потребность в тепловой энергии будет обеспечиваться при помощи существующих источников тепловой энергии. Проведение технических мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии позволит обеспечить необходимую тепловую мощность.

Генеральным планом предусматривается размещение на территории Янегского сельского поселения объектов нового малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, объектов рекреации.

Таблица 3.5 - Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС для объектов нового строительства

| № | Потребитель | Этажность | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср | Итого |
| I | Расчётный срок 2035 год |
| 1 | п. Янега |
| 1.1 | п. Янега, ул. Лесная | Малоэтажная застройка | 6,2 | 0,52 | 0,05 | 0,10 | 0,67 |
| 1.2 | п. Янега, ул. Комсомольская | Малоэтажная застройка | 0,4 | 0,03 | 0,003 | 0,01 | 0,043 |
| 1.3 | п. Янега, юго-восточная окраина | Малоэтажная застройка | 13 | 1,09 | 0,11 | 0,22 | 1,42 |
|  | Итого | Малоэтажная застройка | 19,6 | 1,64 | 0,163 | 0,33 | 2,133 |
| 1.4 | п. Янега | Индивидуальная застройка | 1,6 | 0,16 | - | 0,032 | 0,192 |
|  | Всего п. Янега |  | 21,2 | 1,80 | 0,163 | 0,362 | 2,325 |
| 2 | д. Новая Слобода | Индивидуальная застройка | 7,7 | 0,69 | - | 0,10 | 0,79 |
| 3 | д. Харевщина | Индивидуальная застройка | 0,2 | 0,02 | - | 0,003 | 0,023 |
| 4 | д. Старая Слобода | Индивидуальная застройка | 5,0 | 0,45 | - | 0,07 | 0,52 |
|  | Всего |  | 34,1 | 2,96 | 0,163 | 0,535 | 3,658 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 3,15 |
| II | Первая очередь 2020 год |
| 1 | п. Янега |
| 1.1 | п. Янега, ул. Лесная | Малоэтажная застройка | 6,2 | 0,52 | 0,05 | 0,10 | 0,67 |
| 1.2 | п. Янега, ул. Комсомольская | Малоэтажная застройка | 0,4 | 0,03 | 0,003 | 0,01 | 0,043 |
| 1.3 | п. Янега, юго-восточная окраина | Малоэтажная застройка | 13 | 1,09 | 0,11 | 0,22 | 1,42 |
|  | Итого | Малоэтажная застройка | 19,6 | 1,64 | 0,163 | 0,33 | 2,133 |
| 1.4 | п. Янега | Индивидуальная застройка | 1,6 | 0,16 | - | 0,032 | 0,192 |
|  | Всего п. Янега |  | 21,2 | 1,80 | 0,163 | 0,362 | 2,325 |
| 2 | д. Харевщина | Индивидуальная застройка | 0,2 | 0,02 | - | 0,003 | 0,023 |
| 3 | д. Старая Слобода | Индивидуальная застройка | 5,0 | 0,45 | - | 0,07 | 0,52 |
|  | Всего |  |  | 2,27 | 0,163 | 0,462 | 2,868 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 2,50 |

Сведения об ожидаемом объеме теплоснабжения Янегского сельского поселения, согласно генеральному плану поселения, представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Прогнозируемая производительность источников теплоснабжения

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | Гкал/час | 2,58 | 6,0 | 4,78 |
| В том числе: |
| 1.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | 2,58 | 6,0 | 4,78 |

Перспективное теплоснабжение сельского поселения с учетом характера нового строительства предполагается:

- для реконструируемого ветхого жилого фонда под малоэтажную жилую застройку в п. Янега – от существующей муниципальной котельной №5;

- для малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей) под Жилой квартал для размещения эксплуатационных кадров Ленинградской ГАЭС – от новой котельной;

- для индивидуальной застройки – от автономных источников теплоты (АИТ).

Теплоснабжение базы отдыха на озере Вехкозеро предполагается за счет электрического отопления и горячего водоснабжения.

Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция существующих тепловых сетей в п. Янега с высокой степенью износа (50, 100 %), общей протяженностью 0,5 км.

### Перспективы развития системы газоснабжения

По территории Янегского сельского поселения проходит трасса проектируемого магистрального газопровода Мурманск – Волхов, санитарный разрыв от которого составляет 350 м.

Развитие газоснабжения поселения осуществляется в соответствии с решениями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области и СТП Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подача природного газа предусматривается от ГРС «Лодейное Поле» по межпоселковым газопроводам к населенным пунктам Янегского сельского поселения: д. Новая Слобода, п. при ж/д ст. Инема, д. Андреевщина, д. Пога, д. Харевщина, д. Тененичи. Рекомендуемый нормативный разрыв межпоселковых газопроводов от многоэтажных жилых и общественных зданий составляет 50 м. В остальные населенные пункты поступление природного сетевого газа не предполагается.

Генеральным планом предусматривается размещение на территории Янегского сельского поселения объектов нового малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, объектов рекреации.

Газоснабжение площадок нового строительства предусматривается от существующих и проектных газорегуляторных пунктов.

Направления расходования природного газа:

- в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельных);

- на пищеприготовление – для жилой застройки;

- на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной жилой застройки.

Таблица 3.7 – Прогнозируемое потребление газа для объектов нового строительства

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее потребление газа | млн. м3/год | 0,52 | 4,03 | 4,00 |
| В том числе: |
| 1.1 | тепловые источники | млн. м3/год | 0,35 | 3,50 | 3,43 |
| 1.2 | на бытовые нужды | млн. м3/год | 0,05 | 0,53 | 0,57 |

### Перспективы развития системы электроснабжения

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей малоэтажного и индивидуального жилищного строительства определен по удельным показателям в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления в жилых домах на газовых плитах.

Таблица 3.8 - Прогнозируемые электрические нагрузки.

| № участка | Наименование | Население, человек | Нагрузка, кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь |
| 1 | п. Янега, всего, в том числе новое строительство | 1110 946 | 1462 991 | 450 380 | 585 400 |
| 2 | д. Новая Слобода, всего, в том числе новое строительство | 400 344 | 57 - | 160 140 | 25 - |
| 3 | д. Харевщина, всего в том числе новое строительство | 108 9 | 141 50 | 45 5 | 60 20 |
| 4 | д. Старая Слобода, всего, в том числе новое строительство | 397 223 | 415 234 | 160 90 | 170 95 |
| 5 | Остальные населенные пункты, всего, в том числе новое строительство | 387 - | 425 - | 155 - | 170 - |
|  | Всего: | 2400 | 2500 | 960 | 1000 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями составит: расчетный срок 3840 МВт·ч в год, 1 очередь – 3500 МВт·ч в год.

Таблица 3.9 – Суммарные электрические нагрузки

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в год | МВт*ч. | 2100 | 3500 | 3840 |
| 2 | Источники покрытия электрических нагрузок ОАО «Ленэнерго» | МВт | 0,6 | 0,96 | 1,0 |

Электроснабжение потребителей Янегского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО "Ленэнерго".

Электроснабжение существующих потребителей населенных пунктов и садоводств сельского поселения будет осуществляться от существующих сетей 10 – 0,4кВ и ТП 10/0,4кВ.

Также Лодейнопольским РЭС филиала ОАО «Ленэнерго»  «Новоладожские электрические сети» запланировано на 2017-2018 г.г. выполнить капитальный ремонт электрических сетей 0,4 – 10 кВ и трансформаторных подстанций в д. Шапша, д. Агашово, д. Руссконицы, д. Печеницы Янегского сельского поселения.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового жилищного строительства и туристско-рекреационных объектов потребуется строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ, в поселке Янега, деревнях Новая Слобода, Старая Слобода, Харевщина и базе отдыха на озере Вехкозеро. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию существующих сетей 10 - 0,4 кВ.

Конкретные мероприятия по реконструкции и развитию сетей 10 кВ сельского поселения должны быть определены специализированной организацией при разработке «Схемы развития сетей 10 кВ» на основании решений Генерального плана.

В мероприятиях по проведению реконструкции, модернизации сетей, предусматривается замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод СИП, замена деревянных опор на металлические и железобетонные и прокладка кабельных линий, что позволит:

- резко снизить эксплуатационные затраты, вызванные высокой надежностью провода СИП и бесперебойным электроснабжением потребителей, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания проводов;

- снизить электрические потери в линии ВЛИ из-за уменьшения более чем в 3 раза реактивного сопротивления по сравнению с неизолированным проводом ВЛ;

- значительно сократить сроки монтажных и ремонтных работ;

- значительно снизить несанкционированные подключения к линиям и случаи вандализма и воровства;

- повысить пожаробезопасность ВЛИ за счет исключения коротких замыканий при схлестывании фазных проводов и применения грозозащитных устройств;

- повысить надежность электроснабжения потребителей в 3 раза.

Это позволит сократить количество аварийных отключений, повысить надежность и предотвратить электротравматизм на производстве.

### Перспективы развития системы утилизации ТБО

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий контейнеры рекомендуется устанавливать на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на расстоянии от 20 до 100 м от участков жилых домов, детских площадок. Должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия атмосферных осадков (сооружение навесов, оснащение накопителей крышками и т.д.). Подъездные пути к площадкам хранения отходов должны быть освещены в вечернее и ночное время.

Сбор крупногабаритных отходов должен осуществляться в бункеры-накопители с использованием специального транспорта для их регулярного вывоза, что позволит предотвратить контакт отходов с элементами окружающей среды (поверхностью земли, почвой, растительностью и т.д.).

В жилом секторе вывоз ТБО следует осуществлять ежедневно, КГМ – по мере наполнения бункера-накопителя.

Рост количества жителей приведет к росту емкости объектов культурно-бытового обслуживания. На расчетный срок количество отходов от объектов обслуживания составит не менее 20 % от количества отходов, образующихся у жителей.

Бытовые отходы являются потенциально крупным источником вторичного сырья.

В связи с этим на перспективу отходы следует рассматривать в значительной степени как потенциальное вторсырье, собираемое раздельно по видам, а не отходы, подлежащие обезвреживанию и переработке на объектах санитарной очистки города.

Для перехода на современные методы обращения с отходами производства и потребления на территории района в целом и Янегского сельского поселения в частности предлагается:

- организация централизованного сбора и вывоза отходов во всех населенных пунктах сельского поселения;

- ликвидация стихийных свалок;

- оборудование во всех населенных пунктах площадок с твердым покрытием для установки мусоросборников и временного хранения отходов.

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению селитебных территорий. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Более детальный анализ перспектив развития Янегского сельского поселения приведен в ТОМЕ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Янегское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2035 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Более детальный анализ количественных значений целевых показателей Янегского сельского поселения приведен в ТОМЕ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Таблица 4.6 – Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Янегское сельское поселение

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | Час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | 10,8 | 10,2 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 8,2 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 77 | 68 | 55 | 40 | 25 | 16 | 11 | 0 | 0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 54 | 41 | 33 | 24 | 17 | 10 | 6 | 7 | 7 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень загрузки производственных мощностей | % | 50,0 | 51,1 | 52,3 | 53,2 | 54,2 | 55,1 | 60,4 | 65,2 | 70,8 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества предоставляемых услуг |
| Соответствие качества воды установленным требованиям, % | % | 90 | 90 | 92 | 94 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Удельное водопотребление | м3/чел | 0,077 | 0,092 | 0,112 | 0,134 | 0,158 | 0,176 | 0,176 | 0,180 | 0,183 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 41,6 | 41,6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./год | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 30 | 10 | 5 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| Показатели качества поставляемых услуг |
| Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 30 | 40 | 52 | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень загрузки Производственных мощностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 83 | 72 | 72 | 70 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 26,3 | 26,3 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Удельное водоотведение | м3/чел | 0,08 | 0,085 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,121 | 0,123 | 0,125 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Аварийность системы | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | 11,4 | 10,4 | 9,9 | 9,1 | 8,2 | 7,4 | 7 | 8 | 8 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 38 | 31 | 24 | 16 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 19 | 15 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельное потребление тепла | Гкал/час на тыс. чел. | 1,29 | 1,29 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,99 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Аварийность системы | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | 12 | 11,1 | 10,3 | 7,2 | 5,6 | 4,4 | 4 | 5 | 5 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 30 | 25 | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 54 | 60 | 75 | 86 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельное электроснабжение | МВт*ч/чел | 1,05 | 1,08 | 1,18 | 1,24 | 1,36 | 1,4 | 1,48 | 1,54 | 1,6 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Аварийность системы | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 66,6 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельное газоснабжение | тыс. м3/чел | 0,26 | 0,43 | 0,68 | 1,12 | 1,45 | 1,612 | 1,620 | 1,642 | 1,667 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные цели и задачи реализации программы.

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения;

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы;

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Янегского сельского поселения.

Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно–коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения до 2035 года. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития Янегского сельского поселения

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем Янегского сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями.

Размеры инвестиций и капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов подлежат точному определению после проведения сметных расчётов и проектирования реконструкции систем и объектов.

Данные мероприятия представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | Сроки реализации | Стоимость работ всего, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |  |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 13 179,0 | 39 500,0 |  |
|  | Перекладка существующих сетей водоснабжения ХВС | 12,9 км | 2015-2020 гг. | 2 000,0 | 39 500,0 | Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения |
|  | Замена существующих колодцев на сетях ХВС, D = 1000÷1500 мм. | 94 шт. | 2015-2020 гг. | 1 500,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Замена существующей арматуры на сетях ХВС, D = 50÷100 мм. | 16 шт. | 2015-2020 гг. | 220,0 | − | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
|  | Замена существующих пожарных гидрантов | 20 шт. | 2015-2020 гг. | 225,0 | − | Улучшение противопожарной обстановки в сельском поселении |
|  | Замена сущ. водоразборных колонок на сети ХВС | 12 шт. | 2015-2020 гг. | 140,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Разработка проекта «зон санитарной охраны источников водоснабжения». | 1 ед. | 2015-2020 гг. | 2 400,0 | − | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
|  | Установка частотных преобразователей на 6-ти скважинах | 6 шт. | 2015-2020 гг. | 870,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Замена насосного оборудования водозаборов | − | 2015-2020 гг. | 632,0 | − | Снижение затрат на АВР |
|  | Капитальный ремонт павильонов 6-ти скважин. | 6 ед. | 2015-2020 гг. | 600,0 | − | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
|  | Оснащение всех водозаборов расходомерами (п. Янега, п. Инема, д. Харевщина) | 3 шт. | 2021-2035 гг. | 90,0 | − | Учет фактического потребления |
|  | Устройство ограждений на границах первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения. (п. Янега, п. Инема, д. Харевщина, д. Андреевщина) | − | 2021-2035 гг. | 1 200,0 | − | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
|  | Очистка скважин (п. Янега, п. Инема, д. Харевщина, д. Андреевщина) | 4 шт. | 2021-2035 гг. | 2 200,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Замена насосного оборудования водозаборов (п. Янега, п. Инема, д. Старая Слобода) | − | 2021-2035 гг. | 632,0 | − | Снижение затрат на АВР |
|  | Оснащение всех потребителей (жилые, бюджетные) приборами учета воды на вводах в здания | 32 шт. | 2021-2035 гг. | 470,0 | − | Учет фактического потребления |
| 2. | ВОДООТВЕДЕНИЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  | 17 400,0 | 155 100,0 |  |
|  | Реконструкция ветхих канализационных сетей (D=150-500 мм) | 4,5 км | 2015-2020 гг. | 1 200,0 | 22 300,0 | Снижение потерь воды в централизованных системах водоотведения |
|  | Строительство новых канализационных сетей | 1,5 км | 2015-2020 гг. | 3 125,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Строительство новых очистных сооружений в д. Старая Слобода, производительностью 100 м3/сут. | 1 шт. | 2015-2020 гг. | 1 800,0 | 33 200,0 | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Строительство новых очистных сооружений в п. Янега, производительностью 150 м3/сут. | 1 шт. | 2015-2020 гг. | 2 200,0 | 42 800,0 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении района |
|  | Строительство накопительного резервуара для хозяйственно - бытовых стоков в п. Инема, объемом 70 м3 | 1 шт. | 2015-2020 гг. | 2 500,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве и надлежащего качества |
|  | Реконструкция участка канализационной сети от здания Гостиницы в д. Старая Слобода | − | 2015-2020 гг. | 100,0 | 1 700,0 | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве и надлежащего качества |
|  | Замена колодцев на существующей канализационной сети | − | 2021-2035 гг. | 540,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве и надлежащего качества |
|  | Капитальный ремонт здания КНС в п. Инема | 1 шт. | 2021-2035 гг. | 1 500,0 | − | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
|  | Строительство КНС с применением энергосберегающего оборудования | 2 шт. | 2015-2020 гг. | 2 900,0 | 55 100,0 |  |
|  | Замена задвижек, трубопроводов и решетки на КНС п. Инема | − | 2021-2035 гг. | 900,0 | − | Снижение затрат на АВР |
|  | Замена насосов на КНС п. Инема | 2 шт. | 2021-2035 гг. | 135,0 | − | Снижение затрат на АВР |
|  | Реконструкция напорного трубопровода d=100 мм от КНС в п. Инема | − | 2021-2035 гг. | 500,0 | − | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 3. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 1 206,0 | 22 940,9 |  |
|  | Капитальный ремонт участка теплотрассы ТК4 до ж/д №34 ул. Советская d=76 мм. | 230 м | 2015-2020 гг. | 94,0 | 1 803,5 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение тепловых потерь в трубопроводах |
|  | Капитальный ремонт участка теплотрассы ТК3 – ТК4 d=108 мм. | 148 м | 2015-2020 гг. | 85,0 | 1 624,4 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение тепловых потерь в трубопроводах |
|  | Строительство новых тепловых сетей d=150 мм в п. Янега для теплоснабжения малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей) под Жилой квартал для размещения эксплуатационных кадров Ленинградской ГАЭС | 600 м | 2015-2020 гг. | 364,5 | 6 925,5 | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве и надлежащего качества |
|  | Строительство новой котельной в п. Янега для малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей) под Жилой квартал для размещения эксплуатационных кадров Ленинградской ГАЭС ориентировочной производительностью 1.5 Гкал/час | 1 шт. | 2015-2020 гг. | 375,0 | 7 125,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение тепловых потерь в трубопроводах |
|  | Установка системы водоподготовки, Установка системы погодного регулирования котельной №5 в п. Янега | 1 шт. | 2021-2035 гг. | 287,5 | 5 462,5 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение тепловых потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива |
| 4. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 4 154,0 | 24 800,0 |  |
|  | Строительство ТП 10/0,4 кВ в поселке. Янега - 4 объекта, деревне Старая Слобода- 1 объект, деревне Харевщина - 1 объект, база отдыха на озере Вехкозеро – 1 объект | 7 шт. | 2015-2020 гг. | − | 7 000,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг |
|  | Строительство сетей 10 кВ в поселке. Янега – 0,5 км, деревне Старая Слобода- 0,2 км, деревне Харевщина – 0,1 км, база отдыха на озере Вехкозеро – 4 км. | 4,8 км | 2015-2020 гг. | − | 9 600,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг |
|  | Реконструкция электрических сетей 0,4 – 10 кВ (д. Шапша, д. Агашово, д. Руссконицы, д. Печеницы) | 2,0 км | 2015-2020 гг. | − | 1 000,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение потерь в линиях |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в д. Шапша, д. Агашово, д. Руссконицы, д. Печеницы | 4 шт. | 2015-2020 гг. | − | 6 000,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение потерь в линиях |
|  | Строительство ТП 10/0,4 кВ: деревня Новая Слобода | 1 шт. | 2021-2035 гг. | − | 1 000,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг |
|  | Строительство сетей 10 кВ: деревня Новая Слобода | 0,1 км | 2021-2035 гг. | − | 200,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг |
|  | Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ. | − | 2021-2035 гг. | − | в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации |  |
|  | Ремонт уличного освещения. Замена светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ на светодиодные светильники уличного освещения | 350 шт. | 2015-2020 гг. | 3 850,0 | − | Мероприятия, направленные на энергосбережение. Повышение уровня благоустройства. |
|  | Установка приборов учета электрической энергии в жилом фонде | 152 шт. | 2015-2020 гг. | 304,0 | − | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 198 513,8 | − |  |
|  | Строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в д. Старая Слобода до д. Новая Слобода, п. при ж/д ст. Инема, д. Андреевщина | 11,8 км | 2015-2020 гг. | 88 084,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в п. Янега до д. Харевщина, д. Тененичи | 9,5 км | 2015-2020 гг. | 70 916,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения нефтебазы ООО «Киришинефтеавтосервис» и северной части п. Янега | 2,0 км | 2015-2020 гг. | 890,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов для газификации жилого фонда в границах ул. Лесная, ул. Труда, ул. Энтузиастов, ул. Солнечная, пер. Центральный, ул. Сосновая, ул. Парковая, ул. Земляничная | 2.0 км | 2015-2020 гг. | 680,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Старая Слобода | 3,1 км | 2015-2020 гг. | 1 020,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Новая Слобода | 0,9 км | 2015-2020 гг. | 310,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в п. при ж/д ст. Инема | 0,7 км | 2015-2020 гг. | 231,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Андреевщина | 4,0 км | 2015-2020 гг. | 1 320,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Харевщина | 1,3 км | 2015-2020 гг. | 429,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Тененичи | 1,6 км | 2015-2020 гг. | 528,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство межпоселкового газопровода от д. Андреевщина до д. Пога | 4,12 км | 2021-2035 гг. | 30 750,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Пога | 1,81 км | 2021-2035 гг. | 597,3 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Новая Слобода | 1,35 км | 2021-2035 гг. | 445,5 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Харевщина | 0,6 км | 2021-2035 гг. | 198,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Установка индивидуальных приборов учета газа на социально-значимых объектах и в жилом фонде | − | 2015-2035 гг. | 2 115,0 | − | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  | 8 450,0 | − |  |
|  | Проведение рекультивации карьера месторождения «Вехкозерское» | − | 2015-2020 гг. | 2 200,0 | − | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
|  | Организация планово-регулярной санитарной очистки территории населенных пунктов поселения, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.), вывоз отходов на полигон ТБО | − | 2015-2020 гг. | 3 500,0 | − | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
|  | Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих изделий, токсичных металлов, источников тока, нефтепродуктов, лакокрасочных материалов и пр. от населения и хозяйствующих объектов | − | 2015-2020 гг. | 750,0 | − | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
|  | Недопущение образования несанкционированных свалок, особенно в летний период увеличения населения | − | 2015-2035 гг. | 2 000,0 | − | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
| 7 | ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  | 17 000,0 | − |  |
|  | Ежегодная актуализация существующей схемы теплоснабжения сельского поселения | 1 шт. | 2015-2035 гг. | 4 000,0 | − | − |
|  | Ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения | 1 шт. | 2015-2035 гг. | 4 000,0 | − | − |
|  | Разработка и ежегодная актуализация схемы санитарной очистки территории сельского поселения | 1 шт. | 2015-2035 гг. | 4 500,0 | − | − |
|  | Разработка и ежегодная актуализация Программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности сельского поселения | 1 шт. | 2015-2035 гг. | 4 500,0 | − | − |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 259 902,8 | 242 340,9 |  |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Янегское сельское поселение, бюджета муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования Янегское сельское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

Ценообразование и тарифная политика

Тарифная политика является наиболее остро воспринимаемым населением ключевым звеном развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивая основу его финансового оздоровления, реструктуризацию задолженности и в итоге надежное коммунальное обслуживание.

В настоящее время для предприятий ЖКХ тарифы утверждаются на основе проводимой оптимизации затрат, однако закладываемый в тариф инвестиционный потенциал явно недостаточен для проведения замены изношенных фондов и их модернизации. В итоге ответственность за результаты секвестирования финансового обеспечения этих видов деятельности, а как следствие и надежности обслуживания несет фактически сам хозяйствующий субъект ЖКХ.

Основные проблемы формирования тарифов в ЖКХ в целом могут быть связаны со следующими факторами:

- утверждение тарифов предприятиями осуществляется без должного учета целевых задач, которые должны быть утверждены в производственной и инвестиционной программах предприятий. Планирование деятельности со стороны органа местного самоуправления – без определения этих целевых задач, учета реальной стоимости их достижения (то есть, без оценки и регулирования ресурсной эффективности предприятий).

- система ценообразования не отражает цену товара (потребляемого ресурса – тепловой и электрической энергии) и цену услуги (работы предприятий по поддержанию надежности основных фондов, их замене и модернизации, а также доставки ресурса потребителю); не применяется механизм установления двухкомпонентных тарифов;

- утверждаемый на областном уровне уровень тарифов, как правило, не обеспечивает покрытия объективно необходимых для поддержания требуемой надежности и качества услуг операционных и инвестиционных затрат. Отсутствует взаимосвязь плана мероприятий, направленных на снижение нерациональных ресурсных затрат и темпов утвержденной в тарифах реструктуризации затрат. В тарифах на услуги слабо учитываются как амортизация, так и арендная плата, которая могла бы использоваться на улучшение основных фондов предприятия. Отсутствует контроль над расходованием средств по указанным статьям затрат;

- фактическое бюджетное финансирование исходит из реального наполнения бюджета и реализуется с корректировкой требуемого уровня финансового обеспечения. Финансирование бюджетом предприятий ЖКХ, как в части различных субвенций, так и в части прямого покрытия убытков не стимулирует предприятия к росту эффективности их деятельности.

Логика формирования тарифной политики предполагает, что уровень платежей населения должен зависеть от его платежеспособности.

Действующие в ЖКХ тарифы Янегского сельского поселения соответствуют фактической стоимости услуг. В то же время значительное влияние на тарифную политику оказывают и производственно-технологические аспекты ценообразования.

Однако при этом занижение затрат по такой статье как амортизация лишает предприятие средств для воспроизводства основных фондов, ведет к их старению, а следовательно, к росту затрат на ремонт, ликвидацию аварий, затрат на электроэнергию и т.д. Экономия мнимая.

Отсутствие у предприятия расчетов прибыли на капитализацию (на основе сформированных и утвержденных программ развития предприятия), а также ремонтного фонда значительно снижает инвестиционные средства тарифа. Однако рост инвестиционных составляющих в тарифе должен происходить на фоне оптимизации операционных затрат (во-первых, это два взаимосвязанных процесса, так как именно инвестиции предприятия позволяют ему повысить свою ресурсную эффективность и, как следствие, снизить операционные затраты; во-вторых, планируемый рост инвестиционных затрат при экстраполяции операционных  может привести к значительному росту тарифа и снижению доступности коммунальных услуг для населения).

Формирование экономически обоснованного тарифа должно состоять из трех этапов:

- анализ и корректировка фактических затрат (экспертиза тарифов);

- формирования плановой себестоимости и ее возможной проверки по нормативам-индикаторам (Нормативы-индикаторы – набор показателей, отражающих взаимосвязь затрат с объективными и достаточно легко оцениваемыми факторами, с помощью которых можно судить о ресурсной эффективности деятельности коммунальных предприятий, надежности обслуживания потребителей, изменении финансово-экономических и социальных характеристик. Разработаны Институтом экономики ЖКХ на основе обобщения опыта ряда регионов России);

- расчета прибыли.

Тарифная политика может разрабатываться, опираясь на систему нормативов-индикаторов для обеспечения необходимого обоснования затрат и оценки соответствующих результатов. Сравнения позволят выявить узкие места в организации производства и разработать мероприятия по их оптимизации. Такая технология ценообразования явится существенной предпосылкой формирования и регулирования рынка коммунальных услуг, на котором действуют хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм.

Необходимо предусмотреть ответственность регулирующего (утверждающего тарифы) органа за принимаемые решения. В любом случае необходимо вместе с утверждением коммунальных тарифов утверждать уровень стартовых и целевых системных параметров обслуживания (надежности, удельных затрат ресурсов), производственную программу и план развития, которые предприятие обязано выполнять.

Также важно предусмотреть возможность долгосрочного планирования тарифной политики, как правило, на 5-7 лет, то есть на срок, соответствующий периоду реализации инвестиционных проектов, обеспечивающий гарантии возврата вложенных инвестиционных средств и эффективность использования привлеченных финансовых ресурсов.

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

- снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности;

- повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 99-100% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года осуществляется Администрацией сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

- проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития Янегского сельского поселения только при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов.

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Лодейнопольского муниципального района.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением – основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Янегского сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо, Администрация Лодейнопольского муниципального района в соответствии с вопросами местного значения района.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

Крайне важным направлением способствования жилищному самоуправлению является организация различных форм обучения и проведения разъяснительной работы с собственниками и нанимателями жилых помещений. Такие мероприятия в форме семинаров, круглых столов целесообразно проводить с участием представителей коммунальных организаций, а также всех заинтересованных граждан, в частности владельцев индивидуального жилья, напрямую заключающих договоры на коммунальное обслуживание. Целесообразно размещение в помещениях администраций поселений информационных материалов по вопросам коммунального обслуживания и жилищного законодательства в виде стендов, «стенных газет» и т.д.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Янегского сельского поселения.

# Footnotes

Часть жилой площади может быть введена за счет строительства пристроек и освоения уже выделенных участков