Приложение 2

Утверждено

постановлением      Администрации                                                                                                   Янегского        сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от  12.01.2016г. № 3

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЯНЕГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

ТОМ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

1.1.	Основные характеристики Программы	3

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	4

2.1.	Основные сведения о территории. Земельный фонд.	4

2.2.	Состав населения и демография	10

2.3.	Состояние жилищно-коммунального фонда.	14

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	19

3.1.	Анализ системы теплоснабжения	19

3.2.	Анализ системы электроснабжения	24

3.3.	Анализ системы водоснабжения	27

3.4.	Анализ системы водоотведения	32

3.5.	Анализ системы газоснабжения	36

3.6.	Анализ системы сбора и утилизации ТБО	38

4.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	40

4.1.	Перспективные показатели развития системы водоснабжения	40

4.2.	Перспективные показатели развития системы водоотведения	43

4.3.	Перспективные показатели развития системы теплоснабжения	44

4.4.	Перспективные показатели развития системы газоснабжения	48

4.5.	Перспективные показатели развития системы электроснабжения	50

4.6.	Перспективные показатели развития системы сбора и утилизации ТБО	52

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	55

6.	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	63

6.1.	Общая программа проектов системы теплоснабжения	79

6.2.	Общая программа проектов системы водоснабжения	81

6.3.	Общая программа проектов системы водоотведения и канализации	83

6.4.	Общая программа проектов системы электроснабжения	85

6.5.	Общая программа проектов системы газоснабжения	87

6.6.	Общая программа проектов системы сбора и утилизации ТБО	90

6.7.	Общая программа проектов разработки технической документации	92

# ВВЕДЕНИЕ

### Основные характеристики Программы

Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Янегское сельское поселение является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Янегское сельское поселение являются:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

- Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

- Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2015 – 2035 годы. Этап I – с 2015 по 2020 годы; Этап II – с 2021 по 2035 годы. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### Основные сведения о территории. Земельный фонд.

Янегское сельское поселение входит в состав Лодейнопольского муниципального района – одного из наименее развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области. Янегское сельское поселение – муниципальное образование в составе Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Административным центром муниципального образования является поселок Янега, расположенный в 11 км от города Лодейное Поле - административного центра муниципального района.

Янегское сельское поселение расположено в северо-восточной части Лодейнопольского муниципального района, на севере граничит с Республикой Карелия и Свирьстройским городским поселением, на востоке — с Подпорожским муниципальным районом Ленинградской области, на юге – с Алеховщинским сельским поселением, на западе – с Лодейнопольским городским поселением. Территория Янегского сельского поселения составляет 109636 га земли и включает в себя 13 населенных пунктов и 5 садоводств:

- деревня Агашово;

- деревня Андреевщина;

- поселок при железнодорожной станции  Инема

- деревня Новая Слобода;

- деревня Печеницы;

- деревня Пога;

- деревня Рахковичи;

- деревня Руссконицы;

- деревня Старая Слобода;

- деревня Тененичи;

- деревня Харевщина;

- деревня Шапша;

- поселок Янега.

В тринадцати населенных пунктах на 01.01.2015 года на территории Янегского сельского поселения зарегистрировано- 1985 человек.

Природные условия на территории муниципального образования благоприятны для развития рекреационной деятельности Климат характеризуется как умеренно-континентальный с коротким прохладным летом и длинной достаточно холодной зимой.

В пределах муниципального образования преобладают леса. Крупнейшая река - Свирь.

Экономика поселения ориентирована на переработку местных сырьевых ресурсов и сельское хозяйство. Минерально-сырьевые ресурсы представлены общераспространенными строительными материалами (песок, гравий), также имеются месторождения торфа.

По территории поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург — Мурманск (ж/д станция Янега) и автомобильная дорога Лодейное Поле — Вытегра.

Рисунок 2.1 – Территориальное расположение Янегского сельского поселения

В составе земель Янегского сельского поселения насчитываются земли следующих категорий:

Таблица 2.1 – Состав земель Янегского сельского поселения

| № п/п | Наименование категории | Площадь, га | Занимаемая территория, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | 2 577,7 | 2,4 |
|  | Земли населенных пунктов | 702,0 | 0,6 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 225,4 | 0,2 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 7,5 | 0,1 |
|  | Земли лесного фонда | 104 325,1 | 95,0 |
|  | Земли водного фонда | 1 796,1 | 1,6 |
|  | Земли запаса | 3,1 | 0,1 |
|  | ИТОГО | 109636,0 | 100 |

Диаграмма 2.1 – Баланс земель на территории муниципального образования, %

Категория земель населенных пунктов представлена тринадцатью населенными пунктами. Общая площадь земель категории населенных пунктов составляет 702,0 га. Из них:

- в п. Янега 106,1 га земель населенных пунктов;

- в п. при ж/д ст. Инема 20,6 га земель населенных пунктов;

- в д. Агашово 44,0 га земель населенных пунктов;

- в д. Андреевщина 97,3 га земель населенных пунктов;

- в д. Новая Слобода 38,3 га земель населенных пунктов;

- в д. Печеницы 32,3 га населенных пунктов;

- в д. Пога 51,1 га земель населенных пунктов;

- в д. Рахковичи 25,0 га земель населенных пунктов;

- в д. Руссконицы 49,4 га земель населенных пунктов;

- в д. Старая Слобода 98,2 га земель населенных пунктов;

- в д. Тененичи на 48,7 га земель населенных пунктов;

- в д. Харевщина на 41,8 га земель населенных пунктов;

- в д. Шапша на 49,7 га земель населенных пунктов.

Согласно пункту 1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Территория в границах населенных пунктов находится в ведении администрации поселения и может быть использована по ее усмотрению в целях получения дохода. В результате предоставления земельных участков в аренду администрация может пополнять бюджет поселения за счет земельного налога, но с учетом соблюдения вида разрешенного использования предоставляемых земельных участков.

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Янегского сельского поселения составляют 2577,7 га или 2,4 % от площади поселения и используются в соответствие с установленным назначением земель:

- ведения садоводства в садоводческих некоммерческих товариществах – 239,6 га;

- дачного некоммерческого партнерства, для дачного строительства – 30,4 га;

- ведения крестьянско-фермерского хозяйства – 23,6 га;

- для сельскохозяйственного производства – 3,5 га.

Согласно данным зарегистрированные на территории поселения крестьянские (фермерские) хозяйства не функционируют.

Земли сельскохозяйственного назначения не используются по своему прямому назначению – для производства сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные угодья, как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и должны подлежать особой охране, направленной на сохранение их площадей, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

Земли промышленности и иного специального назначения занимают в составе земельного фонда сельского поселения 225,4 га (0,2% от общей площади земель). Земли данной категории расположены за границами населенных пунктов.

Земли особо охраняемых территорий и объектов в составе Янегского сельского поселения составляют 7,5 га или 0,1 % от площади поселения и целиком находятся в частной собственности.

На 01.01.2015 г. земли в составе категории лесного фонда составили 104 325,1 га (95 % от общей площади поселения). Земли данной категории находятся в собственности Российской Федерации.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

Земли водного фонда представлены акваториями оз. Руссконское, оз. Юбинское, оз. Сяксозеро, оз. Савозеро, оз. Кулежозеро, оз. Рощинское, оз. Долгое, оз. Большой Кукас, оз. Черное, оз. Вехкозеро, р. Свирь и ряда земель, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, все остальные водные объекты, располагающиеся на территории Янегского сельского поселения, согласно ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, а также ст. 101 Земельного кодекса Российской Федерации, входят в состав лесного фонда. Общая площадь земель водного фонда составила в границах поселения 1796,1 га (2,5 % от общей площади поселения).

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного Кодекса. Земли запаса занимают площадь 3,1 га в составе земель Янегского сельского поселения (0,1 % от общей площади поселения).

Градостроительная концепция. Развитие планировочной структуры

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру поселения являются:

- взаимное расположение селитебных и производственных зон;

- внешние транспортные связи;

- ландшафтная структура территории;

- планировочные ограничения (коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны, месторождения полезных ископаемых и др.).

Основу планировочной структуры Янегского сельского поселения образуют существующие транспортно-планировочные и природно-планировочные оси, образованные железнодорожной линией Санкт-Петербург – Мурманск, автомобильной дорогой регионального значения Лодейное Поле – Вытегра, лесными массивами и рекой Свирь.

В проекте Генерального плана на период расчетного срока разработаны предложения по площадкам нового жилищного строительства в п. Янега, д. Новая Слобода и в д. Старая Слобода.

В п. Янега в южной части заложено реконструкция ветхого жилого фонда под малоэтажную жилую застройку. Часть территорий, расположенных между р. Янега и железнодорожными путями отведена под жилой квартал для размещения эксплуатационных кадров Ленинградской ГАЭС. Квартал включает в себя участки застройки малоэтажными домами и индивидуальными жилыми домами. В центральной части поселка выделены участки под индивидуальную жилую застройку.

В северо-восточной части д. Новая Слобода на расчетный срок запланирован 1 участок под индивидуальную жилую застройку. В юго-западной части д. Старая Слобода на первую очередь запланирован 1 участок под индивидуальную жилую застройку.

Проектом Генерального плана заложено завершение формирования общественно-деловой зоны в центральной части п. Янега, с включение новых объектов социального обслуживания населения, также развитие общественно-деловых зон запланировано в следующих населенных пунктах: д. Печеницы, д. Старая Слобода, д. Харевщина, п. при ж/д ст. Инема.

Основные производственные площадки развиваются в рамках существующих кадастровых отводов. Предусмотрено развитие инвестиционных производственных площадок IV-V класса опасности в д. Тененичи, д. Харевщина, п. Янега, п. при ж/д ст. Инема и заложено строительство животноводческой фермы в д. Рахковичи.

Предложения по изменению границ населенных пунктов.

Для целей эффективного управления развитием территорий населенных пунктов, границы населенных пунктов должны отвечать следующим критериям:

- обеспечение территорий для комплексного развития населенных пунктов, включая потребности развития всех функциональных зон: жилых, общественно-деловых, рекреационных и др.;

- соблюдение приоритета проведения границ по естественным природным или планировочным рубежам, не допущение разрезания контуров земельных участков;

- обеспечение возможности трассировки перспективных транспортных и инженерных коммуникаций.

Предлагаемые проектом Генерального плана границы населенных пунктов включают территории, необходимые их развития, в том числе, для осуществления жилищного строительства, размещения объектов обслуживания, производственных объектов, а также территории общего пользования (дороги, проезды, территории объектов и сооружений инженерной инфраструктуры и др.).

Предложения по расширению границ населенных пунктов осуществлены с учетом предложений органов местного самоуправления поселения и на основе заявления собственника.

Проектом Генерального плана предусмотрено расширение границ следующих населенных пунктов для его градостроительного развития: д. Андреевщина, д. Печеницы.

Кроме того, потребуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения для организации полигона ТБО в районе д. Рахковичи и двух земельных участков лесного фонда, в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

Предложения по изменению категорий земель ряда земельных участков. Обоснование для перевода земель из одной категории в другую.

Для целей устойчивого социально-экономического развития поселения планируется перевод следующих земельных участков в земли населенных пунктов.

Для расширения д. Андреевщина планируется:

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 0,5 га) сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, в категорию земель населенных пунктов д. Андреевщина.

Для расширения д. Печеницы планируется:

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 0,7 га) сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, в категорию земель населенных пунктов д. Печеницы.

Общая площадь земельных участков предлагаемых к включению в границы населенных пунктов составляет 1,2 га.

Увеличение площади земель категории промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения Янегского сельского поселения предполагается за счет перевода одного земельного участка земель сельскохозяйственного назначения, площадью 20,0 га, для организации полигона ТБО.

Также, проектом Генерального плана Янегского сельского поселения предусматривается перевод двух земельных участков категории земель лесного фонда, общей площадью 2,2 га, в земли особо охраняемых территорий и объектов для организации баз отдыха в районе оз. Черное и оз. Вехкозеро и перевод земель запаса в районе п. Янега в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, общей площадью 2,7 га.

Перевод категорий земель лесного, а также фонда земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения производится в рамках Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 72-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

### Состав населения и демография

Анализ демографической ситуации и перспективы её изменения проведены на основе данных, предоставленных администрацией Янегского сельского поселения.

Таблица 2.2 – Динамика численности населения

| Показатель/Год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | 2141 | 2126 | 2040 | 1983 | 2017 | 2184 |

Доминирующим демографическим процессом в поселении является снижение числа жителей, обусловленное низкой рождаемостью и высокой смертностью (в 1,5 раза превышающей рождаемость). Негативные процессы только частично компенсируются за счет миграционного прироста.

График 2.1 – Динамика численности населения Янегского сельского поселения

В целом возрастной состав постоянного населения муниципального образования характеризуется следующими данными:

Таблица 2.3 – Возрастной состав населения на 01.01.2015 года

| № п/п | Категория населения | Численность |
| --- | --- | --- |
|  | Моложе трудоспособного возраста | 385 |
|  | Трудоспособного возраста | 1027 |
|  | Старше трудоспособного возраста | 573 |
| ИТОГО | 1985 |

Диаграмма 2.4 – Состав населения муниципального образования на 01.01.2015 год, %

Возрастная структура населения носит регрессивный характер с численным преобладанием лиц старше трудоспособного возраста над людьми моложе трудоспособного возраста.

В связи с близким расположением территории сельского поселения к административному центру муниципального района городу Лодейное Поле, в летний период почти во всех населенных пунктах отмечается рост численности населения за счет сезонного населения.

Таблица 2.4 – Существующая и перспективная численность постоянного населения

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение 2015 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | Тыс. чел. | 1,985 | 2,5 | 2,4 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 19,7 | 24,0 | 20,8 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 51,7 | 40 | 41,7 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 28,9 | 36 | 37,5 |

Прогноз возрастной структуры населения исходит из предположения, что возрастной состав миграции будет достаточно усредненным, т.е. в нем не будет резко преобладать какая-либо одна возрастная группа населения. В этом случае, в течение расчетного срока в сельском поселении будут наблюдаться следующие общие с областным прогнозом тенденции:

- рост доли молодежи в численности всего населения, после 2021-2035 гг. сменяющийся новым снижением;

- рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного;

- существенное сокращение доли населения в трудоспособном возрасте.

Таким образом, динамика возрастной структуры населения сельского поселения, как и по стране в целом, будет следовать за так называемой демографической волной.

Трудовые ресурсы

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет. Лица старше и моложе трудоспособного возраста составляют небольшую часть трудовых ресурсов, с другой стороны часть населения в трудоспособном возрасте составляет учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

По данным паспорта Янегского сельского поселения численность населения, занятого в экономике составляет 0,8 тыс. человек, что составляет почти 70 % всего населения в трудоспособном возрасте. Численность экономически активного населении составляет 0,88 тыс. человек.

Таблица 2.5 – Структура занятости населения Янегского сельского поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2013 г.

| Вид экономической деятельности | Количество занятых, тыс. чел | Доля от численности занятых в экономике, % |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0,3 | 37,4 |
| Обрабатывающие производства | 0,08 | 10 |
| Строительство | 0,02 | 2,5 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 0,1 | 12,5 |
| Гостиницы и рестораны | 0,1 | 12,5 |
| Транспорт и связь | 0,03 | 3,7 |
| Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0,05 | 6,2 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 0,02 | 2,5 |
| Образование | 0,05 | 6,2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0,02 | 2,5 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,02 | 2,5 |
| Численность зарегистрированных безработных | 0,013 | 1,6 |
| Всего | 0,803 | 100 |

В структуре занятости населения значительную долю занимают организации специализирующиеся на лесном хозяйстве, оптовой и розничной торговле, гостиницах и ресторанах, обрабатывающие производства.

На территории поселения осуществляют свою деятельность следующие предприятия:

- ООО «Киришнефтеавтосервис»;

- Сельхозкомпания «ЛЮБЭ INT»;

- ООО «Инема-сервис»;

- Пилорама ИП «Логинов В.Н.»;

- ООО «Лодейнопольский мачтопропиточный завод»;

- перевалочная база ОАО «Ленинградская ГАЭС».

Разницу между численностью лиц в трудоспособном возрасте и численностью занятых составляют занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве (без производства товарной продукции), зарегистрированные и незарегистрированные безработные, учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

Развитие занятости населения

Для сохранения существующих и создания новых рабочих мест предусмотрено сохранение и развитие сложившихся производственных зон, в том числе создание инвестиционных площадок на территории неиспользуемых производственных зон, сохранение площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности, размещения объектов агропромышленного производства и выделен участок для создания инвестиционной площадки под сельскохозяйственное производство.

Проектом предусмотрено формирование общественно-деловых зон в п. Янега, д. Старая Слобода, для размещения следующих объектов обслуживания:

- досугового центра, включающего концертный зал, библиотеку, помещение для работы с молодежью, спортивный и тренажерный зал, открытую игровую площадку, а так же пристройку для функционирования предприятия бытового обслуживания в д. Старая Слобода;

- плавательного бассейна и спортивных площадок в п. Янега;

- торгового комплекса в п. Янега.

Также проектом предусмотрена реконструкция существующего жилищного фонда и снос аварийного жилищного фонда сельского поселения, резервирование площадок для осуществления нового комплексного жилищного строительства индивидуального, малоэтажного жилья, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

Осуществление вышеизложенных мероприятий позволит создать новые рабочие места, расширить возможности для трудоустройства населения Янегского сельского поселения, включая неработающее население, состоящее на учете в ГКУ ЛО «Лодейнопольский центр занятости населения». Ориентировочно на перспективу расчетного срока (к 2035 году) проектом генерального плана предусмотрено увеличение количества рабочих мест на территории Янегского сельского поселения на 19,2 % (до 957 рабочих мест), в том числе в период первой очереди (к 2020 году) на 10,2 % (до 885 рабочих мест).

### Состояние жилищно-коммунального фонда.

По данным паспорта Янегского сельского поселения жилищный фонд муниципального образования составляет 35,3 тыс. кв. м, из них централизованными холодным водоснабжением обеспечено 71,4 %, отоплением 34,3 % и канализацией обеспечено 67,7 %. Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя составляет 16,2 кв. м.

Таблица 2.6 – Характеристика жилищного фонда на 1 января 2013 г.

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 35,3 |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ед./тыс. кв. м | 123/4,5 |
| многоквартирные дома (МКД) | ед./тыс. кв. м | 195/30,8 |
| квартиры в МКД | ед./тыс. кв. м | 756/30,8 |
| По формам собственности: |  |  |
| 1.1. Собственность Ленинградской области | тыс. кв. м | 4,1 |
| в том числе: |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс. кв. м | 28/4,1 |
| квартиры в МКД | ед./тыс. кв. м | 86/4,1 |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд, тыс. кв. м | тыс. кв. м | 20,6 |
| в том числе: |  |  |
| многоквартирные дома | ед./тыс. кв. м | 78/20,6 |
| квартиры в МКД | ед./тыс. кв. м | 532/20,6 |
| 1.3. Частный жилищный фонд | тыс. кв. м | 10,6 |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома | ед./тыс. кв. м | 123/4,5 |
| многоквартирные дома | ед./тыс. кв. м | 89/6,1 |
| квартиры в МКД | ед./тыс. кв. м | 158/6,1 |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья | кв. м/чел. | 16,2 |
| 3. Уровень износа жилищного фонда | % | 60 |
| 4. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 25,2 |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м | - |
| отопления | тыс. кв. м | 12,1 |
| канализации | тыс. кв. м | 23,9 |
| 5. Ветхий фонд | тыс. кв. м | - |
| 6. Аварийный фонд |  |  |
| в том числе: |  |  |
| площадь | тыс. кв. м | 1,5 |
| число квартир | ед. | 28 |
| число семей, проживающих в нём | ед./чел. | 28/63 |
| 7.Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  |  |
| холодного водоснабжения | % | 60 |
| теплоснабжения | % | 5 |
| водоотведения | % | 100 |
| электроснабжения | % | 15 |

Таблица 2.7 – Структура существующего жилищного фонда по этажности

| Тип зданий | Общая площадь, тыс. кв. м | % |
| --- | --- | --- |
| Индивидуально-определенные | 4,5 | 12,7 |
| Многоквартирные | 30,8 | 87,3 |
| Всего | 35,3 | 100 |

Более 80 % муниципального жилищного фонда Янегского сельского поселения составляют многоквартирные жилые дома. Аварийный фонд составляет 1,5 тыс. кв. м (27 квартиры). На очереди по областному закону от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» стоят 25 человек.

Часть индивидуальных жилых домов в п. Янега попадают в границы санитарно-защитных зон.

Сезонное и незарегистрированное население проживает в индивидуальных жилых домах, учет площади которых в компетенцию администрации не входит. Оценочная площадь сезонно используемого жилищного фонда приведена в таблице.

Таблица 2.8 – Площадь сезонно используемого жилищного фонда на 1.01.2013 г.

| Название населенного пункта | Общая площадь, кв. м |
| --- | --- |
| д. Агашово | 425 |
| д. Андреевщина | 2575 |
| п. при ж/д ст. Инема | 1600 |
| д. Новая Слобода | 2725 |
| д. Печеницы | 2025 |
| д. Пога | 650 |
| д. Рахковичи | 1850 |
| д. Руссконицы | 2200 |
| д. Старая Слобода | 7050 |
| д. Тененичи | 200 |
| д. Харевщина | 100 |
| д. Шапша | 1600 |
| п. Янега | 4350 |
| Итого: | 27350 |

Новое жилищное строительство

В 2012 году для индивидуального жилищного строительства, на основании областного закона от 14 октября 2008 года № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" было предоставлено в аренду 8 земельных участков в д. Старая Слобода общей площадью 11 950 кв. м и введено в эксплуатацию 8 жилых домов общей площадью 602 кв. м, а также выдано 14 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов.

Таблица 2.9 – Существующее и перспективное состояние жилищного фонда.

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение 2013 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 35,3 | 53,5 | 53,7 |
|  | % | 100 | 100 | 100 |
| Из всего фонда: - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) | тыс. кв. м | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | % | 13,3 | 8,8 | 8,8 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) | тыс. кв. м | 26,1 | 38,1 | 30,6 |
|  | % | 73,9 | 71,2 | 57 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | 4,5 | 10,7 | 18,4 |
|  | % | 12,8 | 20 | 34,2 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 8,1 | 15,7 |
|  | % | - | 15,1 | 29,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 27,1 | 19,6 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | 26,3 | 34,2 |
|  | % | - | 100 | 100 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) | тыс. кв. м | - | 19,6 | 19,7 |
|  | % | - | 74,3 | 57,6 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | - | 6,8 | 14,5 |
|  | % | - | 25,7 | 42,4 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 16,2 | 21,4 | 22,4 |

Таким образом, объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта Генерального плана составит 34,2 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства в Янегском сельском поселении, составит порядка 19,7 га.

Также проектом учтены проектные решения «Проекта планировки жилого квартала для размещения эксплутационных кадров Ленинградской ГАЭС».

Таблица 2.10 – Площадки нового жилищного строительства в населенных пунктах Янегского сельского поселения

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Янега, ул. Лесная, малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 эт.) | 1,15 | 6,2 |
|  | п. Янега, ул. Комсомольская, малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 эт.) | 0,08 | 0,4 |
|  | п. Янега, юго-восточная окраина, малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4 эт.) | 2,4 | 13 |
|  | п. Янега, ул. Комсомольская, индивидуальные жилые дома с участками | 0,6 | 0,5 |
|  | п. Янега, ул. Железнодорожная, индивидуальные жилые дома с участками | 0,5 | 0,5 |
|  | п. Янега, ул. Энтузиастов, индивидуальные жилые дома с участками | 0,4 | 0,4 |
|  | п. Янега, ул. Парковая, индивидуальные жилые дома с участками | 0,1 | 0,1 |
|  | п. Янега , юг населенного пункта, индивидуальные жилые дома с участками | 0,1 | 0,1 |
|  | д. Новая Слобода, индивидуальные жилые дома с участками | 8,5 | 7,7 |
|  | д. Харевщина, индивидуальные жилые дома с участками | 0,2 | 0,2 |
|  | д. Старая Слобода, юго-запад населенного пункта, индивидуальные жилые дома с участками | 2,2 | 1,9 |
|  | д. Старая Слобода, юго-запад населенного пункта, индивидуальные жилые дома с участками | 1,4 | 1,3 |
|  | д. Старая Слобода, юго-запад населенного пункта, индивидуальные жилые дома с участками | 2,03 | 1,8 |

Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя по Янегскому сельскому поселению ниже, чем в среднем по Лодейнопольскому муниципальному району. Основными видами инженерной инфраструктуры оборудовано порядка 20% жилищного фонда. В структуре жилищного фонда преобладают многоквартирные жилые дома.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### Анализ системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Янегского сельского поселения представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной системы.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания, а так же объекты малоэтажной жилой застройки в п. Янега от муниципальной котельной № 5. Установленная мощность котельной составляет 2,586 Гкал/час. Оборудование котельной находится в исправном состоянии, износ оборудования котельной не превышает 5-10 %. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) составляет 1,615 км. Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная бесканальная. Тип изоляции теплосетей – пенополиуретан и битумоперлит. Средний износ тепловых сетей составляет 38 %. В 2011 году была осуществлена реконструкция котельной с переводом на газ. К котельной подведен газопровод среднего давления.

На котельной №5 установлены 3 водогрейных котла «Зиосаб-1000» тепловой мощностью 0,86 Гкал/час каждый. Температурный график сети – 95-70ОС. ГВС не предусмотрено.

Котельная №5 находится на балансе администрации Янегского сельского поселения и эксплуатируется ООО «Лодейнопольская теплосеть».

Таблица 3.1 – Производственно-технические показатели Котельной №5 в п. Янега

| Адрес нахождения котельной | Установленная/ подключенная мощность, Гкал/час | Резерв мощности, % | Тип и количество котлов, шт. | Вид топлива | Протяженность подключенных тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Янега, ул. Боровая, д. 5А | 2,586 | 20,5 | 3 «Зиосаб-1000» | газ | 1615 |

Теплоснабжение муниципального жилого дома № 21 в д. Старая Слобода и муниципальных жилых домов п. при ж/д ст. Инема осуществляется за счет электроотопления.

В д. Старая Слобода расположена котельная для Александро-Свирского монастыря, работающая на газе.

В остальных населенных пунктах теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счет индивидуального печного отопления.

Во время эксплуатации тепловых сетей  выполняются следующие мероприятия.

- поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

- наблюдается за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажных, воздушных, контрольно-измерительных приборов и других элементов оборудования, своевременно устраняются выявленные дефекты и неплотности;

- выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;

- своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;

- принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.

Основным потребителем тепловой энергии является население, на долю которого приходится 63% от общего объема реализации. Доля прочих потребителей в общем объеме реализации составляет 1%. Доля бюджетофинансируемых потребителей в общем объеме реализации составляет 36%.

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

Стоимость отпущенной гигакалории для теплоснабжающих организаций Янегского сельского поселения, а также динамика ее изменения в течение предыдущих лет представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Динамика тарифов на тепловую энергию по состоянию на 2015 год.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 1248,6 | 1421,78 | 1421,78 | 1610,19 | 2153,59 |
| Темп прироста к предыдущему периоду, % | − | +12,2% | 0% | +11,7% | +25,2% |

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании.

В таблицах 3.3 и 3.4 приведено основное и вспомогательное оборудование котельной №5.

Таблица 3.3 – Перечень основного оборудования котельной №5.

| Кол-во котлов | Тип котла | Марка котла | Производительность, Гкал/ч | Максимальное давление, кгс/см2 | Средний КПД (факт), % | Топливо | Состояние оборудования | ХВП | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Основное | Резервное |  |  |  |
| 3 | Водогрейный | «Зиосаб-100» | 0,86 | 6 | 91,3 | Газ | Дизельное топливо | Рабочее | Да | 2011 |

Таблица 3.4 – Перечень вспомогательного оборудования котельной №5 (насосы)

| п/п | Наименование | Тип насосного агрегата | Количество, шт. | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м вод.ст. | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРЕ-65-550/2 | сетевой | 2 | 65 | 50 | 80 | 2900 |

Выработка тепловой энергии котельной №5 в среднем составляет 2930 Гкал. Потери тепловой энергии при транспортировке потребителям составили 326 Гкал, что составляет 12% от объема отпуска тепловой энергии в сеть. Значительные потери тепловой энергии обусловлены физическим износом тепловых сетей.

3.5 – Баланс производства и потребления тепловой энергии

| Показатели | Тепловой баланс, Гкал/год |
| --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | 2930 |
| Собственные нужды | 174 |
| Покупка тепловой энергии | - |
| Объем отпуска в сеть, Гкал | 2756 |
| Потери в сетях, Гкал | 356 |
| Полезный отпуск, Гкал | 2400 |
| Население | 1601 |
| Бюджетофинансируемые организации | 779 |
| Прочие | 20 |

Основным потребителем тепловой энергии является население, на долю которого приходится 67% от общего объема реализации. Доля прочих потребителей в общем объеме реализации составляет 1%. Доля бюджетофинансируемых потребителей в общем объеме реализации составляет 32%. На диаграмме 2.1 приведена структура потребителей тепловой энергии.

Диаграмма 3.1 – Полезный отпуск тепловой энергии, %

Во время эксплуатации тепловых сетей  выполняются следующие мероприятия.

- поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

- наблюдается за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажных, воздушных, контрольно-измерительных приборов и других элементов оборудования, своевременно устраняются выявленные дефекты и неплотности;

- выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие;

- своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушники, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;

- принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети.

В настоящее время назрела необходимость оптимизации тепловой схемы, в связи с увеличением присоединенной тепловой нагрузки к теплотрассам. Одним из основных направлений оптимизации тепловой схемы является увеличение перспективного отпуска тепла.

Необходимость реконструкции некоторых участков тепловых сетей вызвана перспективным  увеличением тепловой нагрузки.

Для обеспечения возможности дальнейших подключений необходимо:

- Установка более мощных котлов;

- Установка более мощных сетевых насосов;

- Увеличение производительности химводоочистки.

Увеличение объема замен, которое было предусмотрено разработанной схемой теплоснабжения, должно было значительно снизить аварийность в сетях теплоснабжения.

Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг.

Основные проблемы в системе теплоснабжения

- Износ тепловых сетей (38%);

- Фактические потери в тепловых сетях (11,4%).

###### Требуемые мероприятия

- Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа с использованием современных технологий.

- Замена стальных трубопроводов ГВС на трубопроводы из сшитого полиэтилена.

- Прокладка трубопроводов с увеличением диаметров, позволяющая увеличить пропускную способность тепловых сетей.

Основные мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции системы теплоснабжения:

- Реконструкция существующих тепловых магистралей с использованием труб с пенополиуретановой теплоизоляцией (ППУ), обеспечивающей снижение тепловых потерь в 2 - 3 раза, а также труб из полимерных материалов;

- Замена стальных трубопроводов ГВС на трубопроводы из сшитого полиэтилена;

- Прокладка трубопроводов с увеличением диаметров, позволяющая увеличить пропускную способность тепловых сетей;

- Прокладка новых тепловых сетей - инженерное обеспечение объектов нового строительства;

- Замена старого насосного оборудования на новое с частотным регулированием;

- Установить  автоматизированные  индивидуальные тепловые пункты (для подготовки теплоносителя, непосредственно у потребителей) в многоэтажном жилом фонде.

### Анализ системы электроснабжения

Электроснабжение Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области осуществляется от системы ОАО "Ленэнерго". На территории сельского поселения находится подстанция 35/10 кВ № 34 "Свирская" (2·2,5 МВ·А). Загрузка трансформаторов на подстанции составляет 24%.

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением:

330 кВ

- ПС № 37 «Сясь» - Петрозаводск

220 кВ

- ПС № 433 «Заостровье-тяговая» - ГЭС-9

- ПС № 28 «Колпинская» - ГЭС -9

110 кВ

- ПС № 323 "Алёховщина" - ПС № 266 "Лодейное Поле"

- ПС № 266 "Лодейное Поле"- ПС № 41 "Олонец" (Карелэнерго)

35 кВ

- ПС № 31 "Лодейнопольская" - ПС № 34 "Свирская"

- ПС № 31 "Лодейнопольская" – ПС № 323 "Алёховщина"

- 2 ВЛ 35 кВ ПС № 31 "Лодейнопольская" – ГЭС-9

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ, 220 кВ, 110 кВ 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 330 кВ - 30 м, 220 кВ – 25 м, 110 кВ - 20 м, 35 кВ - 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Выводы

Для полного и надежного электроснабжения потребителей необходима, в перспективе, поэтапная реконструкция ВЛ 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, внедрение энергосберегающих технологий.

Таблица 3.6 – Динамика тарифов на электрическую энергию по состоянию на 2015 год.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на электроэнергию, руб./кВт*ч | 1,65 | 1,82 | 1,82 | 1,92 | 2,2 |
| Темп прироста к предыдущему периоду, % | − | +9,3% | 0% | +5,2% | +12,7% |

Объекты электросетевого хозяйства муниципаьного образования Янегское сельское поселение характеризуются высоким уровнем износа (около 60%). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, реконструкция линий электропередач в целях развития инфраструктуры сельского поселения, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

Основные проблемы эксплуатации системы электроснабжения

Электрические сети населенных пунктов введены в эксплуатацию в семидесятые-восьмидесятые годы и эксплуатируются в сложных климатических условиях.

Морально и физически устаревшее оборудование сетей  имеет низкие технические характеристики, не отвечает нормативным требованиям, при выходе из строя приводит к непродолжительным перерывам в электроснабжении потребителей.

Электроснабжение деревень осуществляется по воздушным линиям, трассы которых проходят по труднодоступной местности, что затрудняет как плановые, так и аварийные работы.

Строительство электросетевых объектов велось в хаотическом порядке, вследствие чего, не выдерживается равномерное распределение нагрузок, центры питания  находятся вдали от центра нагрузок, искажена конфигурация сетей.

Ведомственная принадлежность электрических сетей и отсутствие специализированных эксплуатирующих организаций в прошлом, наложила негативный отпечаток на техническую эксплуатацию и состояние электрических сетей.

Часть энергетического оборудования морально устарело, имеет большой процент износа.

Аварийные ситуации на воздушных линиях возникают вследствие высоких ветровых нагрузок. При проведении работ по увеличению сечения проводов, габариты линий остаются в прежних пределах.

Потребителями электроэнергии Янегского сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители и  мелкопромышленные потребители.

Для повышения качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в Янегском сельском поселении необходимо проведение реконструкции, модернизации электросетевого хозяйства и строительство новых объектов.

Комплексная реализация мероприятий позволит:

- повысить надежность электроснабжения потребителей, приведет к снижению недоотпуска электроэнергии, и в итоге скажется на улучшении энергообеспечения конечных потребителей;

- снизить затраты на эксплуатацию электрооборудования и проведение восстановительных работ, что в конечном итоге скажется на снижении эксплуатационных расходов предприятия;

- использовать в рамках мероприятий новые энергоэффективные технологии и энергосберегающее оборудование, тем самым повысить эффективность, надежность и качество передачи электрической энергии;

- снизить, как нормативные, так и коммерческие потери электроэнергии, в том числе позволит исключить факты хищений электроэнергии;

- увеличить пропускную способность энергетических объектов.

Реализация мероприятий в конечном итоге направлена на обеспечение энергетической безопасности поселения в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильной и качественной электрической энергией конечных потребителей, в т.ч. и населения.

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

- строительство новых объектов электроснабжения и реконструкция существующих объектов на территории Янегского сельского поселения.

При этом все мероприятия Программы по развитию системы электроснабжения МО направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект

Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Программы произведена по основным направлениям реализации программы.

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

- улучшение экологической обстановки в Янегском сельском поселении;

- обеспечение необходимого объема и качества услуг по электроснабжению;

- повышение качества и надежности услуг системы электроснабжения Янегского сельского поселения.

### Анализ системы водоснабжения

В настоящее время на территории поселений Янегского сельского поселения имеются слабо развитые системы водоснабжения. Из 13 населенных пунктов централизованные системы водоснабжения присутствуют в 5, остальные 8 населенных пунктов используют в качестве источников водоснабжения шахтные колодцы.

Водоснабжение поселений осуществляется исключительно из подземных источников водоснабжения. Источником водоснабжения округа являются 8 артезианских скважин, построенных в период с 1966 по 1990 годы. Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, в большинстве источников водоснабжения вода соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Централизованным водоснабжением обеспечены 41,6 % всего населения Янегского сельского поселения, еще 13,5 % потребляют воду от 12 водоразборных колонок установленных на сети, остальные 44,9 % населения пользуются водой из шахтных колодцев. Длина сетей водоснабжения по всем населенным пунктам Янегского сельского поселения составляет 15,1 км. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требованиям.

Систему водоснабжения Янегского сельского поселения можно разбить на 5 отдельных участков, которые расположены в границах пяти населенных пунктов, в которых присутствует централизованное водоснабжения.

Поселок Янега.

Водоснабжение поселка осуществляется от трех скважин, пробуренных в период с 1966 по 1990 год, одна скважина в настоящее время не функционирует в связи с недостаточным дебитом (номера скважин: 14318, 36911 и одна скважина без номера). У каждой скважины есть своя водонапорная башня, в которую закачивается вода, и далее вода самотеком поступает в распределительную сеть поселка. Сеть поселка представляет собой объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод диаметрами 120-32 мм из стальных и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 4,2 км, на котором расположены 4-ре водоразборные колонки. К водопроводу подключены объекты соцкультбыта, многоквартирные и жилые дома частного сектора. Население поселка составляет 1066 человек. Износ водопроводной сети поселка составляет порядка 72%.

Скважина № 14318, введена в эксплуатацию в 1966 году, глубина скважины 180 м. Производительность скважины составляет 12 м3/час. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-140.

Скважина без номера, введена в эксплуатацию в 1990 году, глубина скважины 183 м. Производительность скважины составляет 12 м3/час. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-140.

Скважина № 36911, введена в эксплуатацию в 1975 году, глубина скважины 175 м. Производительность скважины составляет 12 м3/час. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-140. В настоящее время скважина не функционирует в связи с недостаточным дебитом. Скважина заилена, кроме того на дне скважины утоплено два насоса.

Д. Старая Слобода.

В границах территории деревни находятся три скважины. Водоснабжение населенного пункта осуществляется от двух скважин, пробуренных в 1961 и 1910 годах, (номера скважин: 2257 и 70017). Еще одна скважина обслуживает только территорию Александро-Свирского монастыря. В схеме рассматриваются только две скважины, которые обеспечивают водоснабжение населенного пункта.

Из скважин вода забирается погружными насосами и подается в резервуары-накопители. (два резервуара по 250 м3) Из резервуаров вода забирается насосами насосной станции 2-го подъема и подается в распределительную сеть населенного пункта. Перед подачей в сеть вода проходит через бактерицидную установку, где происходит обеззараживание. Производительность насосной станции 2-го подъема составляет 44 м3/час.

Водопроводная сеть населенного пункта представляет собой объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод диаметром 100 мм из стальных труб, протяженностью приблизительно 5,0 км, на котором расположены 2-ве водоразборные колонки. К водопроводу подключены объекты соцкультбыта, жилые дома частного сектора, многоквартирный жилой дом, гостиница на 60-т мест и Александро-Свирский монастырь. Население деревни составляет 198 человек. Износ водопроводной сети поселка составляет порядка 80%.

Скважина № 2257, введена в эксплуатацию в 1961 году, глубина скважины 180 м. Производительность скважины составляет 15 м3/час. В скважине установлен насос ЭЦВ 8-25-100.

Скважина № 70017, введена в эксплуатацию в 2010 году, глубина скважины 170 м. Производительность скважины составляет 15 м3/час. В скважине установлен насос ЭЦВ 8-25-100.

Насосная станция II-го подъема производительностью 50,0 м3/час введена в эксплуатацию в 2010 году. В насосной станции установлено три насоса СК20-3Р384 производительностью до 44 м3/час, два рабочих один резервный. На случаи пожаротушения в насосной станции предусмотрены два пожарных насоса производительностью 64 м3/час. Для обеззараживания воды до ГОСТ Р 51232-96 в здании насосной станции установлены две бактерицидные установки УОВ-50 (одна рабочая, вторая резервная), производительностью 50 м3/час, оборудованные блоком световой и звуковой сигнализации с УФ-датчиками.

Д. Андреевщина.

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, пробуренной в 1993 году, (номер скважины: б/н). Скважина подает воду в водонапорную башню, из которой вода самотеком поступает в распределительную сеть поселка. Сеть поселка представляет собой водопровод диаметрами 80-32 мм из стальных и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 2,2 км, на котором расположены 7-мь водоразборных колонки. К водопроводу подключены объекты соцкультбыта и жилые дома частного сектора. Население деревни составляет 220 человек. Износ водопроводной сети поселка составляет порядка 60%.

Скважина № б/н, пробурена в 1993 году, глубина 170 м. Производительность скважины составляет 6,5 м3/час. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-6,5-110.

Поселок при ж/д станции Инема.

Водоснабжение поселка осуществляется от одной скважины, пробуренной в 1971 году (номер скважины: б/н). Скважина подает воду в водонапорную башню объемом 25 м3, из которой вода самотеком поступает в распределительную сеть населенного пункта.

Сеть поселка представляет собой водопровод, длинной 1,2 км из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб, диаметрами 100-32 мм. К водопроводу подключены объекты соцкультбыта, многоквартирные и частные жилые дома, станция технического обслуживания. Население поселка составляет 66 человек. Износ водопроводной сети поселка составляет 100%.

Скважина № б/н, пробурена в 1971 году, глубина 150 м. Производительность скважины составляет 6,5 м3/час. В скважине установлен насос ЭЦВ 5-6,5-80.

Д. Харевщина.

Водоснабжение поселка осуществляется от одной артезианской скважины. Скважина подает воду в водонапорную башню, откуда вода самотеком поступает в распределительную сеть населенного пункта. Сеть поселка представляет собой водопровод из стальных и полиэтиленовых труб, протяженностью 0,3 км, на котором расположены шесть водоразборных колонок. К водопроводу подключены два жилых дома частного сектора. Население деревни составляет 164 человека. Износ водопроводной сети поселка составляет 100%.

Производительность артезианской скважины составляет 6,5 м3/час. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-6,5-110.

Таблица 3.7 – Характеристика артезианских скважин.

| Наименование установки | номер скважины | Дата бурения | Глубина скважины | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Янега | 14318 | 1966 | 180 | ЭЦВ 6-10-140 |
|  | 36911 | 1975 | 175 | ЭЦВ 6-10-140 |
|  | б/н | 1990 | 183 | ЭЦВ 6-10-140 |
| Поселок при ж/д станции Инема | б/н | 1971 | 150 | ЭЦВ 5-6,5-80 |
| Деревня Андреевщина | б/н | 1993 | 170 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| Деревня Харевщина | б/н | н/д | н/д | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| Деревня Старая Слобода | 2257 | 1961 | 180 | ЭЦВ 8-25-100 |
|  | 70017 | 2010 | 170 | ЭЦВ 8-25-100 |

На сетях водоснабжения Янегского сельского поселения установлены 24 водоразборные колонки, для обеспечения потребности населения проживающего в домах без централизованного водоснабжения. Водоразборные колонки присутствуют в четырех населенных пункта: п. Янега, д. Андреевщина, д. Харевщина и д. Старая Слобода.

Для нужд пожаротушения в населенных пунктах округа предусмотрены 18 пожарных гидрантов и 6 водонапорных башен с пожарным запасом воды.

Качество подземных вод, даже изначально чистых, по пути к потребителю нередко резко снижается в водопроводных системах.

Таблица 3.8 - Анализ состояния и функционирования существующих сетей водоснабжения.

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Протяженность водопроводных сетей | 15,1 км |
| Ветхих водопроводных сетей | 12,9 км |
| Износ сетей | 77% |
| Основной материал трубопровода | Полиэтилен, сталь |

Потери при транспортировке коммунального ресурса «вода питьевая» в Янегском сельском поселении, по состоянию на 1 января 2015 года составляют 10,8 % от общего объема производимой системами водоснабжения питьевой воды.

Диаграмма 3.2 – Общий баланс подачи и реализации воды, %

Добываемая из скважин вода в Янегском сельском поселении преимущественно идет на нужды населения, нужды промпредприятий, бюджетных организаций и прочих абонентов. Структура водопотребления по группам абонентов представлена на диаграмме 3.3.

Диаграмма 3.3 – Структура водопотребления по группам потребителей, %

Таблица 3.9 - Динамика тарифов на питьевую воду по состоянию на 2015 год.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду, руб./м3 | 22,62 | 25,85 | 28,76 | 29,58 | 30,6 |
| Темп прироста к предыдущему периоду, % | − | +12,5% | +10,1% | +2,8% | +3,3% |

Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют действующим требованиям.

Текущий ремонт не решает проблемы потерь и стабильной подачи воды потребителям, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Система водоснабжения требует реконструкции. Водопровод изношен, что ведет к дополнительным постоянным затратам. Это создает затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно-бытовые условия. Прорывы водопроводных сетей, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин обуславливает вторичное загрязнение водозаборов.

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей и реконструкция станции водоочистки.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, ликвидации башен, установки водоочистных установок без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым.

В первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов и налаживания учёта поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: бурение скважин, ремонт водопроводных сетей, реконструкции станции водоочистки.

### Анализ системы водоотведения

На территории Янегского сельского поселения централизованная система канализации присутствует только в трех населенных пунктах, поселке Янега, поселке при ж/д станции Инема и деревне Старая Слобода. Ниже по тексту описана система канализации по населенным пунктам.

П. Янега.

В поселке Янега централизованная канализация присутствует в многоквартирных жилых домах, общественных зданиях, малой части индивидуальной жилой застройки. Хозяйственно-бытовые стоки от зданий в данном населенном пункте отводятся системой самотечных коллекторов, и поступают в приемное отделение на канализационных очистных сооружениях. Канализационные сети поселка представляют собой преимущественно керамические трубы диаметром 150-500 мм и длинной 2,25 км. После приемного отделения сточння вода поступает на сооружения биологической очистки, которые представляют собой сблокированные аэротенки и вторичные отстойники. В аэротенках происходит биологическая очистка стоков от мелкодисперсных, коллоидных и растворенных органических загрязнений. В процессе биологической очистки в аэротенках образуется активный ил. Для отделения актовного или вода после аэротенков поступает во вторичные отстойники. После отделения активного ила осветленная вода подается в контактные резервуары, где она обеззараживается хлорной известью. После обеззараживания очищенная вода сбрасывается в ручей Кунгас. Проектная производительность канализационных очистных сооружений 140 м3/сут.

Отведение стоков от остальных объектов не обеспеченных централизованной канализацией осуществляется в выгребы или непосредственно на рельеф в пониженные места.

П. Инема.

В поселке централизованная канализация присутствует только в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях (Гостиница, баня). Хозяйственно-бытовые стоки от зданий поселка отводятся системой самотечных коллекторов, и поступают в приемное отделение канализационной насосной станции. Канализационные сети поселка представляют собой керамические трубы диаметром 150-200 мм и длинной 1,5 км. В приемном отделении КНС установлены решетки, через которые проходит сточная вода, очищаясь от крупного мусора. Далее сточная вода по двум стальным напорным трубопроводам d=100 мм поступает в накопительный резервуар, откуда вывозится специализированным автотранспортом на ГКНС города Лодейное Поле. Стоки от кафе, расположенного возле АЗС отводятся в септик.

Отведение стоков от остальных объектов осуществляется в выгребы или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Д. Старая Слобода.

В деревне Старая Слобода централизованная канализация присутствует в единственном многоквартирном жилом доме, на территории Александро-Свирского монастыря и водозаборных сооружениях. Хозяйственно-бытовые стоки от зданий в данном населенном пункте отводятся системой самотечных и напорных коллекторов, и поступают в приемное отделение на канализационных очистных сооружениях. Канализационные сети поселка представляют собой преимущественно железобетонные и керамические трубы диаметром 250-500 мм и длинной 0,8 км. После приемного отделения сточння вода поступает на сооружения биологической очистки, которые представляют собой сблокированные аэротенки и вторичные отстойники. В аэротенках происходит биологическая очистка стоков от мелкодисперсных, коллоидных и растворенных органических загрязнений. В процессе биологической очистки в аэротенках образуется активный ил. Для отделения актовного или вода после аэротенков поступает во вторичные отстойники. После отделения активного ила осветленная вода подается в контактные резервуары, расположенные в здании хлораторной, где вода обеззараживается хлорной известью. После обеззараживания очищенная вода через выпуск сбрасывается в озеро Рощинское.

Отведение стоков от остальных объектов не обеспеченных централизованной канализацией осуществляется в выгребы или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Остальные населенные пункты.

На территории остальных населенных пунктов Янегского сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Таблица 3.10 - Анализ состояния и функционирования существующих сетей водоотведения.

| № п/п | Наименование | Характеристика (сооружения, оборудования) |
| --- | --- | --- |
| Канализационная система п. Янега |
| 1 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Состав сооружений: однокоридорный аэротенк вытеснитель, вторичный отстойник, хлораторная, контактный резервуар, иловые площадки. Проектная производительность 140 м3/сут. Износ составляет 100 %. |
| 2 | Канализационные сети (Хозяйственно-бытовые) | Керамические канализационные трубы d=150-500 мм, длинна 2,25 км. Износ составляет 100 %. |
| Канализационная система д. Старая Слобода |
| 3 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Состав сооружений: однокоридорный аэротенк вытеснитель, вторичный отстойник, хлораторная, контактный резервуар, выпуск в озеро. Год ввода в эксплуатацию 1966 г. Износ составляет 100 %. |
| 4 | Канализационные сети (Хозяйственно-бытовые) | Самотечная канализация. Керамические и железобетонные канализационные трубы d=250-500 мм, длинна 0,8 км. Год ввода в эксплуатацию 1966 г. и 1972 г. Износ составляет 100 %. Напорная канализация. Стальные трубы d=80 мм, длинна 65 метров. Год ввода в эксплуатацию 2011г. |
| Канализационная система п. Инема |
| 5 | Канализационная насосная станция (КНС) | Состав сооружений: приемная камера, резервуар, насосное отделение. Год ввода в эксплуатацию 1978 г. Установленно два насоса СД-50/56 с двигателем 15 кВт. (1 рабочий, 1 резервный). Износ 100 %. |
| 6 | Канализационные сети (Хозяйственно-бытовые) | Самотечная канализация. Керамические канализационные трубы d=150-200 мм, длинна 1,5 км. Год ввода в эксплуатацию 1978г. Износ составляет 75 %. Напорная канализация. Стальные трубы d=100 мм. Год ввода в эксплуатацию 1978 г. Износ составляет 100 % |

Ливневая канализация на территории Янегского сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Общая протяженность канализационных сетей бытовой канализации по Янегскому сельскому поселению составляет 4,5 км. Обеспеченность населения округа централизованной канализацией составляет около 26,3%.

Таблица 3.11 - Анализ состояния и функционирования существующих сетей водоотведения.

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Протяженность канализационных сетей | 4,5 км |
| Ветхих канализационных сетей | 4,5 км |
| Износ сетей | 100% |
| Основной материал трубопровода | Керамика, железобетон |

Существующие канализационные сети Янегского сельского поселения были построены в период с 1966 по 1978 года, материал сетей в основном использовался керамика и железобетон, диаметры используемых сетей 150-500 мм. Износ канализационных сетей составляет около 100 %. Это приводит к аварийности на сетях, образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

По населенным пунктам округа требуется замена существующих канализационных сетей, устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации, развитие системы бытовой канализации.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельских поселений способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Диаграмма 3.4 – Структура водоотведения по технологическим зонам, %

Диаграмма 3.5 – Баланс поступления сточных вод, %

Таблица 3.12 - Динамика тарифов на отведение сточных вод по состоянию на 2015 год.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение, руб./м3 | 24,15 | 27,17 | 27,17 | 29,06 | 29,65 |
| Темп прироста к предыдущему периоду, % | − | +11,1% | 0% | +6,5% | +2,0% |

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия округа. Практика показывает, что канализационные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал обладает высокой жесткостью, низкая шероховатость, выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии и сроком службы не менее 50 лет. Использование полиэтиленовых труб является наиболее экономически выгодным решением при строительстве новых канализационных магистралей и капитальном ремонте старых.

В Янегском сельском поселении трубопроводы и сооружения существующей системы водоотведения имеют крайне высокий уровень износа, вследствие чего требуется реконструкция данных сетей и сооружений (износ трубопроводов и сооружений составляет около 100%).

### Анализ системы газоснабжения

Снабжение природным газом Янегского СП осуществляется от ГРС «Лодейное Поле» (расположена на территории Лодейнопольского городского поселения). Технические характеристики ГРС «Лодейное Поле» по данным из СТП Ленинградской области приведены в таблице 3.13. По территории сельского поселения проходит магистральный газопровод «Волхов-Петрозаводск», диаметром 1 020 мм и давлением 5,5 МПа. Санитарный разрыв от газопровода составляет 300 м.

Таблица 3.13 – Производительность ГРС «Лодейное Поле»

| Наименование ГРС | Производительность, тыс. куб. м/ч |
| --- | --- |
|  | проектная | фактическая |
| Лодейное Поле | 20,00 | 6,00 |

В настоящее время природный сетевой газ подан в п. Янега и д. Старая Слобода.

До п. Янега построен межпоселковый газопровод длиной 6,425 км от ГРС «Лодейное Поле». Подача газа потребителям осуществляется по трехступенчатой схеме: высокого, среднего и низкого давления. В поселке эксплуатируется 4 газорегуляторных пункта. Общая протяженность распределительных газопроводов в п. Янега составляет 37,45 км. Количество газифицированных квартир природным газом (включая индивидуальные дома) составляет 312.

До д. Старая Слобода построен межпоселковый газопровод длиной 24,5 км от ГРС «Лодейное Поле». В настоящее время в д. Старая Слобода газифицированы природным газом Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь, муниципальный жилой дом № 21 и 2 частных дома. Общая протяженность распределительных газопроводов в деревне Старая Слобода составляет 2,1 км.

В д. Старая Слобода расположена групповая резервуарная установка сжиженного углеводородного газа (СУГ). В настоящее время ГРУ выведена из эксплуатации.

Всего в Янегском сельском поселении газифицировано природным газом 315 квартир, сжиженным газом – 593 квартир (включая индивидуальные дома).

Таблица 3.14 – Количество газифицированных квартир и домовладений природным газом в населенных пунктах Янегского сельского поселения.

| № | Населенные пункты | Количество квартир | Количество частных домовладений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Старая Слобода | 100 | 2 |
| 2 | п. Янега | 211 | 2 |
|  | Всего | 311 | 4 |

Данные ЗАО «Газпром межрегионгаз СПб» по объемам потребления природного газа населением, теплоисточниками и промышленностью на территории Янегского сельского поселения за 2014 год, полученные письмом от 28.05.2015 № 32-01/5418 приведены в таблице.

Таблица 3.15 – Объемы потребления природного газа по группам потребителей.

| Потребление природного газа (за 2013 год) | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| население | тыс. куб. м | 58,6 |
| прочие | тыс. куб. м | 185,1 |
| теплоисточники | тыс. куб. м | 380,1 |
| Итого | тыс. куб. м | 623,8 |

Диаграмма 3.6 – Структура потребления по группам потребителей, %

Уровень оснащенности жилого фонда газом составляет 86,3 %, в том числе природным газом – 34 %, сжиженным 52,3 %.

Распределительные газопроводы проложены надземным и подземным способом:

- подземная прокладка – 37,28 км

- надземная прокладка – 0,17 км

Распределительные газопроводы подают газ в пределах поселка. Протяженность распределительных газовых сетей составляет 36,81 км, из них 18,637 км проходит по застроенной территории и 18,815 км сетей по незастроенной территории.

Газопроводы выполнены из стали и полиэтилена. Применяются стальные прямошовные, спиральношовные сварные и бесшовные трубы, изготавливаемые из хорошо свариваемых сталей, содержащих не более 0,25 % углерода, 0,056 % серы и 0,046 % фосфора, выполненные по ГОСТ 380-88 или ГОСТ 1050-88. Полиэтиленовые трубы изготовлены по ГОСТ Р 50838.

В Янегском сельском поселении подавляющее большинство газопроводов распределительных сетей изготовлены из новых полиэтиленовых трубопроводов (98 %). На стальные трубы приходится 2 % распределительных газопроводов.

Газ используется для:

- бытовых нужд населения (приготовление пищи и горячей воды);

- в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельных);

- на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для объектов общественно-деловой застройки.

Таблица 3.16 - Динамика тарифов на природный газ по состоянию на 2015 год.

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на природный газ, руб./м3 | 19,5 * | 22,42 * | 4,06 | 4,54 | 5,22 |
| Темп прироста к предыдущему периоду, % | − | +13,0% | -81,9% | +10,6% | +13,0% |

* - Поставка газа в баллонах.

Для более детального рассмотрения ситуации в сфере газоснабжения Янегского сельского поселения требуется разработка и утверждение схемы газоснабжения.

### Анализ системы сбора и утилизации ТБО

Объектами санитарной очистки являются: территория домовладений, садовые и гаражные кооперативы, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, площади, места общественного пользования, места отдыха и др.

Вывоз отходов осуществляет по договору с организацией ООО «Спецтранс». На территории поселения используется один способ обезвреживания ТБО - утилизация. Утилизация отходов осуществляется в карьер месторождения «Векхозерское» находящийся в стадии рекультивации с использованием твердых бытовых отходов и производственных отходов 4 и 5 классов опасности под лесохозяйственные цели. Срок окончания работ по проектным данным 2023 год, место расположения: Ленинградская область, Лодейнопольский район, в 15 км к северо-западу от г. Лодейное Поле, на 246,8 км трассы Санкт-Петербург - Мурманск, на расстоянии 0,3 км от нее (квартал 84, выдел 18 Кондушского участкового лесничества Лодейнопольского лесничества – филиала ЛОГБУ « Леноблес». Сбор и вывоз мусора осуществляется от жилого фонда: 1 раз в неделю. Предприятия и организации, расположенные на территории поселения, вывоз отходов производят самостоятельно. Мощности имеющегося в поселении спецавтопарка, в части вывоза всего образующегося объема отходов, при существующей системе накопления недостаточно, существует потребность в мусороуборочной технике. Таким образом, система ввоза ТБО не полностью соответствует требованиям п. 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» существующий полигон и специализированный транспорт не обеспечивают своевременную очистку территорий населенных мест.

В Янегском сельском поселении отсутствует система приема вторичного сырья.

В конце 2010 года Янегское сельское поселение так же, как и все муниципальные образования района, перешло на контейнерный сбор бытовых отходов.

Всего на территории Янегского сельского поселения е расположены 23 площадки централизованного сбора отходов, что в общей сложности составляет 56 контейнеров.

Из вышесказанного можно сделать выводы:

- необходим пересмотр системы учета объектов санитарной очистки и контроля над потоками отходов;

- необходим полный охват жилого фонда организованной системой сбора и вывоза отходов;

- необходим полный охват организаций и предприятий системой сбора и вывоза отходов;

в соответствии с методикой (каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов) необходима корректировка норм накопления ТБО.

Для более детального рассмотрения ситуации в сфере утилизации бытовых отходов Янегского сельского поселения требуется разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории.

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

### Перспективные показатели развития системы водоснабжения

Проектом предлагается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов Янегского сельского поселения. В первую очередь необходимо заменить изношенные существующие сети водоснабжения, для уменьшения количества аварий, что приведет к уменьшению потерь воды при транспортировке к абонентам и улучшению качества воды в сетях. Планируемые объекты индивидуальной и многоквартирной жилой застройки предлагается подключить к существующей системе водоснабжения. Для этого необходимо строительство новых внутриквартальных и магистральных водопроводных сетей с устройством вводов в дома.

Сопоставление производительности существующих водозаборов и незначительного прироста населения к расчетному сроку, а, следовательно, и расходов воды, показывает, что производительности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения водой потребителей.

Развитие систем водоснабжения предусматривается в п. Янега и д. Старая Слобода.

Жилые дома оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

В остальных населенных пунктах сельского поселения сохраняется существующее водоснабжение (от артезианских скважин и колодцев).

Водоснабжение площадок нового строительства п. Янега, д. Старая Слобода осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения.

Производительности водозаборных скважин достаточно для водоснабжения населенных пунктов.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

Для подземных водозаборов (артезианских скважин) необходимо разработать и обустроить ЗСО трех поясов.

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения;

предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

В целях обеспечения населения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство водопроводных сетей и сооружений для нового строительства расчетного срока.

Мероприятия на первую очередь:

- реконструкция артезианских скважин (3 шт);

- реконструкция (4,0 км) и строительство (1,0 км) водопроводных сетей;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

В таблице 4.1 приведены прогнозируемые объемы воды (максимальные), планируемые к потреблению с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки в соответствии  с данными генерального плана развития поселения.

Таблица 4.1 – Прогнозируемые объемы водоснабжения.

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | тысяч м³/сут. | 0,155 | 0,44 | 0,44 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений | тысяч м³/сут. | 0,155 | 0,44 | 0,44 |
| 3 | Используемые источники водоснабжения | Тип | Подземные | Подземные | Подземные |

Основные направления развития систем водоснабжения

- Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения:

  - строительство новых водозаборных узлов, в составе которых имелись бы две артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции;

  - при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов.

- Повышение показателей качества воды:

  - Ремонт и реконструкция существующих сооружений водоподготовки;

  - Строительство станций обезжелезивания в составе новых и существующих ВЗУ;

  - Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;

  - Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

  - Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

  - При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

- Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения:

  - прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

  - прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

  - прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

- Повышение эффективности использования ресурсов:

  - установить приборы учета воды на скважинах, установках обезжелезивания, насосных станциях, у потребителей;

  - контроль объемов отпуска и потребления воды;

  - замена изношенных и аварийных участков водопровода;

  - использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

  - установка частотных преобразователей на насосных станциях.

При определении расчетного времени ликвидации аварии, водопроводные линии Янегского сельского поселения должны быть отнесены к I категории.

Расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах водоснабжения I категории должно приниматься по п. 8.4 СНиП 2.04.02-84* и составлять при диаметре труб до 400 мм:

- при глубине заложения до 2-х метров 8 часов.

- при глубине заложения более 2-х метров 12 часов.

При определении расчетного времени ликвидации аварии и назначении длины ремонтных участков, следует учитывать следующее:

- Разделение водопроводной сети на ремонтные участки должно обеспечивать при отключении одного из участков отключение не более 5 пожарных гидрантов (СНиП 2.04.02-84* п. 8.10).

- При расчете водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей не учитывается (СНиП 2.04.02-84* п. 4.11).

### Перспективные показатели развития системы водоотведения

В п. Янега и д. Старая Слобода предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации, с последующей подачей стоков на очистные сооружения (КОС).

Для подачи стоков в существующие канализационные сети необходимо строительство насосных станций (КНС) (по одной в п. Янега и д. Старая Слобода). Предлагаются КНС в виде емкости с погружными насосами.

При отсутствии технической и финансовой возможности строительства централизованной системы канализации в районах индивидуальной застройки население будет использовать септики.

Для обеспечения нормативной степени очистки хозяйственно-бытовых стоков необходимо построить новые КОС в поселке Янега и д. Старая Слобода.

Производительность КОС: п. Янега – 310 куб. м/сут, д. Старая Слобода – 90 куб. м/сут.

Санитарно-защитная зона от КОС составит 200 м. (п. Янега), 150 м (д. Старая Слобода).

Сброс очищенных сточных вод: р. Янега (п. Янега), озеро (д. Старая Слобода).

Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене.

П. Янега

В связи с тем, что существующие очистные сооружения устарели и находятся в аварийном состоянии, в данном проекте было принято решение о строительстве новых очистных сооружений в данном населенном пункте.

П. Инема

В данном населенном пункте отсутствуют очистные сооружения. Стоки поступают в накопительный резервуар, из которого автотранспортом стоки вывозят на очистные сооружения г. Лодейное Поле. В настоящее время накопительный резервуар пришел в негодность и необходимо строительство нового резервуара, ориентировочно необходим объем резервуара 70 м3, и вывозом отходов раз в 4-ре дня.

Д. Старая Слобода

В связи с тем, что существующие очистные сооружения устарели и находятся в аварийном состоянии, администрацией Янегского сельского поселения было принято решение о строительстве новых очистных сооружений в данном населенном пункте.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство канализационных сетей и сооружений для нового строительства расчетного срока.

Мероприятия на первую очередь:

- строительство КОС (2 шт) и КНС (2 шт), с применением энергосберегающего оборудования;

- реконструкция (3,5 км) существующих и строительство (1,5 км) новых канализационных сетей.

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод Янегского сельского поселения в централизованную систему водоотведения Янегского сельского поселения, согласно генеральному плану поселения представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Сведения о поступлении сточных вод

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | тысяч м³/сутки | 0,16 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Производительность канализационных очистных сооружений | тысяч м³/сутки | 0,16 | 0,30 | 0,30 |

### Перспективные показатели развития системы теплоснабжения

Перспективное потребление тепловой энергии будет формироваться из объема собственных нужд, потерь тепловой энергии при транспортировке. Планируется, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей позволит снизить величину тепловых потерь при транспортировке.  Перспективная потребность в тепловой энергии будет обеспечиваться при помощи существующих источников тепловой энергии. Проведение технических мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии позволит обеспечить необходимую тепловую мощность.

Генеральным планом предусматривается размещение на территории Янегского сельского поселения объектов нового малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, объектов рекреации.

Таблица 4.3 - Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС для объектов нового строительства

| № | Потребитель | Этажность | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср | Итого |
| I | Расчётный срок 2035 год |
| 1 | п. Янега |
| 1.1 | п. Янега, ул. Лесная | Малоэтажная застройка | 6,2 | 0,52 | 0,05 | 0,10 | 0,67 |
| 1.2 | п. Янега, ул. Комсомольская | Малоэтажная застройка | 0,4 | 0,03 | 0,003 | 0,01 | 0,043 |
| 1.3 | п. Янега, юго-восточная окраина | Малоэтажная застройка | 13 | 1,09 | 0,11 | 0,22 | 1,42 |
|  | Итого | Малоэтажная застройка | 19,6 | 1,64 | 0,163 | 0,33 | 2,133 |
| 1.4 | п. Янега | Индивидуальная застройка | 1,6 | 0,16 | - | 0,032 | 0,192 |
|  | Всего п. Янега |  | 21,2 | 1,80 | 0,163 | 0,362 | 2,325 |
| 2 | д. Новая Слобода | Индивидуальная застройка | 7,7 | 0,69 | - | 0,10 | 0,79 |
| 3 | д. Харевщина | Индивидуальная застройка | 0,2 | 0,02 | - | 0,003 | 0,023 |
| 4 | д. Старая Слобода | Индивидуальная застройка | 5,0 | 0,45 | - | 0,07 | 0,52 |
|  | Всего |  | 34,1 | 2,96 | 0,163 | 0,535 | 3,658 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 3,15 |
| II | Первая очередь 2020 год |
| 1 | п. Янега |
| 1.1 | п. Янега, ул. Лесная | Малоэтажная застройка | 6,2 | 0,52 | 0,05 | 0,10 | 0,67 |
| 1.2 | п. Янега, ул. Комсомольская | Малоэтажная застройка | 0,4 | 0,03 | 0,003 | 0,01 | 0,043 |
| 1.3 | п. Янега, юго-восточная окраина | Малоэтажная застройка | 13 | 1,09 | 0,11 | 0,22 | 1,42 |
|  | Итого | Малоэтажная застройка | 19,6 | 1,64 | 0,163 | 0,33 | 2,133 |
| 1.4 | п. Янега | Индивидуальная застройка | 1,6 | 0,16 | - | 0,032 | 0,192 |
|  | Всего п. Янега |  | 21,2 | 1,80 | 0,163 | 0,362 | 2,325 |
| 2 | д. Харевщина | Индивидуальная застройка | 0,2 | 0,02 | - | 0,003 | 0,023 |
| 3 | д. Старая Слобода | Индивидуальная застройка | 5,0 | 0,45 | - | 0,07 | 0,52 |
|  | Всего |  |  | 2,27 | 0,163 | 0,462 | 2,868 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 2,50 |

Таблица 4.4 – Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС по очерёдности строительства

| № | Потребитель | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, тыс. м2 | Расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср | Итого |
| I | Расчётный срок 2035 год |
|  | Новое строительство | Малоэт. застройка | 0,880 | 19,7 | 1,64 | 0,163 | 0,33 | 2,133 |
|  |  | Индивид. застройка | 0,642 | 14,4 | 1,32 | - | 0,205 | 1,525 |
|  | Итого | 1,522 | 34,1 | 2,96 | 0,163 | 0,535 | 3,658 |
|  | Сохраняемый фонд | Среднеэт. застройка | 0,491 | 10,9 | 1,40 | 0,14 | 0,18 | 1,72 |
|  |  | Малоэт. застройка | 0,212 | 4,7 | 0,38 | 0,04 | 0,08 | 0,50 |
|  |  | Индивид. застройка | 0,180 | 4,0 | 0,58 | - | 0,05 | 0,63 |
|  | Итого | 0,883 | 19,6 | 1,41 | 0,18 | 0,31 | 1,90 |
|  | Всего | 2,405 | 53,7 | 4,37 | 0,343 | 0,845 | 5,558 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 4,78/1,85 |
| II | Первая очередь 2020 год |
|  | Новое строительство | Малоэт. застройка | 0,916 | 19,6 | 1,64 | 0,163 | 0,33 | 2,133 |
|  |  | Индивид. застройка | 0,313 | 6,7 | 0,63 | - | 0,132 | 0,762 |
|  | Итого | 1,229 | 26,3 | 2,27 | 0,163 | 0,462 | 2,895 |
|  | Сохраняемый фонд | Среднеэт. застройка | 0,860 | 18,5 | 2,38 | 0,24 | 0,32 | 2,94 |
|  |  | Малоэт. застройка | 0,219 | 4,7 | 0,38 | 0,04 | 0,08 | 0,50 |
|  |  | Индивид. застройка | 0,187 | 4,0 | 0,58 | - | 0,07 | 0,65 |
|  | Итого | 1,266 | 27,2 | 3,34 | 0,28 | 0,47 | 4,09 |
|  | Всего | 2,495 | 53,5 | 5,61 | 0,443 | 0,932 | 6,985 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 6,00/1,21 |

Примечание: значения под чертой - в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Таблица 4.5 – Годовые расходы тепла

| № п\п | Потребитель | Показатель | Единица измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчетный срок 2035 год |
|  | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 12,23/4,95 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 10,51/4,25 |
|  | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 9,07/1,95 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 7,80/1,67 |
|  | Всего | Расход тепла | тыс. МВт | 21,30/6,90 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 18,31/5,92 |
| II | Первая очередь 2020 год |
|  | Новое строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 9,70/2,34 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 8,34/2,02 |
|  | Сохраняемый фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 13,05/2,07 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 11,22/1,78 |
|  | Всего | Расход тепла | тыс. МВт | 22,75/4,41 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 19,56/3,80 |

Примечание: значения под чертой - в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Сведения об ожидаемом объеме теплоснабжения Янегского сельского поселения, согласно генеральному плану поселения, представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Прогнозируемая производительность источников теплоснабжения

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение | Гкал/час | 2,58 | 6,0 | 4,78 |
| В том числе: |
| 1.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | 2,58 | 6,0 | 4,78 |

Перспективное теплоснабжение сельского поселения с учетом характера нового строительства предполагается:

- для реконструируемого ветхого жилого фонда под малоэтажную жилую застройку в п. Янега – от существующей муниципальной котельной №5;

- для малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей) под Жилой квартал для размещения эксплуатационных кадров Ленинградской ГАЭС – от новой котельной;

- для индивидуальной застройки – от автономных источников теплоты (АИТ).

Теплоснабжение базы отдыха на озере Вехкозеро предполагается за счет электрического отопления и горячего водоснабжения.

Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция существующих тепловых сетей в п. Янега с высокой степенью износа (50, 100 %), общей протяженностью 0,5 км.

### Перспективные показатели развития системы газоснабжения

По территории Янегского сельского поселения проходит трасса проектируемого магистрального газопровода Мурманск – Волхов, санитарный разрыв от которого составляет 350 м.

Развитие газоснабжения поселения осуществляется в соответствии с решениями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области и СТП Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подача природного газа предусматривается от ГРС «Лодейное Поле» по межпоселковым газопроводам к населенным пунктам Янегского сельского поселения: д. Новая Слобода, п. при ж/д ст. Инема, д. Андреевщина, д. Пога, д. Харевщина, д. Тененичи. Рекомендуемый нормативный разрыв межпоселковых газопроводов от многоэтажных жилых и общественных зданий составляет 50 м. В остальные населенные пункты поступление природного сетевого газа не предполагается.

Генеральным планом предусматривается размещение на территории Янегского сельского поселения объектов нового малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, объектов рекреации.

Газоснабжение площадок нового строительства предусматривается от существующих и проектных газорегуляторных пунктов.

Направления расходования природного газа:

- в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельных);

- на пищеприготовление – для жилой застройки;

- на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной жилой застройки.

Пищеприготовление в базе отдыха на озере Вехкозеро предполагается на электрических плитах.

Таблица 4.7 – Прогнозируемые потребности газа для объектов нового строительства

| № | Населенный пункт | Потребитель | Количество, млн. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | п. Янега, | Население | 0,23/0,03 | 0,17/0,03 |
|  |  | Теплоисточники | 2,03/0,19 | 1,53/0,19 |
|  |  | Всего | 2,26/0,22 | 1,70/0,22 |
|  | в том числе новое строительство | Население | 0,13/0,02 | 0,13/0,02 |
|  |  | Теплоисточники | 1,26/0,09 | 1,26/0,09 |
|  |  | Всего | 1,39/0,11 | 1,39/0,11 |
| 2 | д. Новая Слобода, | Население | 0,02/0,02 | 0,12/0,12 |
|  |  | Теплоисточники | 0,10/0,10 | 0,53/0,53 |
|  |  | Всего | 0,12/0,12 | 0,65/0,65 |
|  | в том числе новое строительство | Население | - | 0,10/0,10 |
|  |  | Теплоисточники | - | 0,43/0,43 |
|  |  | Всего | - | 0,53/0,53 |
| 3 | д. Харевщина, | Население | 0,043/0,04 | 0,033/0,03 |
|  |  | Теплоисточники | 0,227/0,21 | 0,187/0,16 |
|  |  | Всего | 0,27/0,25 | 0,22/0,19 |
|  | в том числе новое строительство | Население | 0,003/0,003 | 0,003/0,003 |
|  |  | Теплоисточники | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 |
|  |  | Всего | 0,013/0,013 | 0,013/0,013 |
| 4 | д. Старая Слобода, | Население | 0,11/0,11 | 0,11/0,11 |
|  |  | Теплоисточники | 0,56/0,56 | 0,56/0,56 |
|  |  | Всего | 0,67/0,67 | 0,67/0,67 |
|  | в том числе новое строительство | Население | 0,07/0,07 | 0,07/0,07 |
|  |  | Теплоисточники | 0,28/0,28 | 0,28/0,28 |
|  |  | Всего | 0,35/0,35 | 0,35/0,35 |
| 5 | д. Андреевщина | Население | 0,07/0,06 | 0,07/0,06 |
|  |  | Теплоисточники | 0,30/0,27 | 0,30/0,27 |
|  |  | Всего | 0,37/0,33 | 0,37/0,33 |
| 6 | п. при ж/д ст. Инема | Население | 0,02/0,017 | 0,02/0,017 |
|  |  | Теплоисточники | 0,08/0,073 | 0,08/0,073 |
|  |  | Всего | 0,10/0,09 | 0,10/0,09 |
| 7 | д. Пога | Население | - | 0,01/0,01 |
|  |  | Теплоисточники | - | 0,04/0,04 |
|  |  | Всего | - | 0,05/0,05 |
| 8 | д. Тененичи | Население | 0,04/0,04 | 0,04/0,04 |
|  |  | Теплоисточники | 0,20/0,20 | 0,20/0,20 |
|  |  | Всего | 0,24/0,24 | 0,24/0,24 |
|  | Всего | Население | 0,533/0,317 | 0,573/0,417 |
|  |  | Теплоисточники | 3,497/1,603 | 3,427/2,023 |
|  |  | Всего | 4,03/1,92 | 4,00/2,44 |

Примечание: значения под чертой - в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Газификация сельского поселения на базе использования природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения, перевести на газовое топливо источники теплоснабжения (в том числе и автономные).

Таблица 4.8 – Прогнозируемое потребление газа для объектов нового строительства

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее потребление газа | млн. м3/год | 0,52 | 4,03 | 4,00 |
| В том числе: |
| 1.1 | тепловые источники | млн. м3/год | 0,35 | 3,50 | 3,43 |
| 1.2 | на бытовые нужды | млн. м3/год | 0,05 | 0,53 | 0,57 |

### Перспективные показатели развития системы электроснабжения

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей малоэтажного и индивидуального жилищного строительства определен по удельным показателям в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления в жилых домах на газовых плитах.

Таблица 4.9 - Прогнозируемые электрические нагрузки.

| № участка | Наименование | Население, человек | Нагрузка, кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь |
| 1 | п. Янега, всего, в том числе новое строительство | 1110 946 | 1462 991 | 450 380 | 585 400 |
| 2 | д. Новая Слобода, всего, в том числе новое строительство | 400 344 | 57 - | 160 140 | 25 - |
| 3 | д. Харевщина, всего в том числе новое строительство | 108 9 | 141 50 | 45 5 | 60 20 |
| 4 | д. Старая Слобода, всего, в том числе новое строительство | 397 223 | 415 234 | 160 90 | 170 95 |
| 5 | Остальные населенные пункты, всего, в том числе новое строительство | 387 - | 425 - | 155 - | 170 - |
|  | Всего: | 2400 | 2500 | 960 | 1000 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями составит: расчетный срок 3840 МВт·ч в год, 1 очередь – 3500 МВт·ч в год.

Таблица 4.10 – Суммарные электрические нагрузки

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | На первую очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды в год | МВт*ч. | 2100 | 3500 | 3840 |
| 2 | Источники покрытия электрических нагрузок ОАО «Ленэнерго» | МВт | 0,6 | 0,96 | 1,0 |

Электроснабжение потребителей Янегского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО "Ленэнерго".

Электроснабжение существующих потребителей населенных пунктов и садоводств сельского поселения будет осуществляться от существующих сетей 10 – 0,4кВ и ТП 10/0,4кВ.

Также Лодейнопольским РЭС филиала ОАО «Ленэнерго»  «Новоладожские электрические сети» запланировано на 2017-2018 г.г. выполнить капитальный ремонт электрических сетей 0,4 – 10 кВ и трансформаторных подстанций в д. Шапша, д. Агашово, д. Руссконицы, д. Печеницы Янегского сельского поселения.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового жилищного строительства и туристско-рекреационных объектов потребуется строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ, в поселке Янега, деревнях Новая Слобода, Старая Слобода, Харевщина и базе отдыха на озере Вехкозеро. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию существующих сетей 10 - 0,4 кВ.

Конкретные мероприятия по реконструкции и развитию сетей 10 кВ сельского поселения должны быть определены специализированной организацией при разработке «Схемы развития сетей 10 кВ» на основании решений Генерального плана.

В мероприятиях по проведению реконструкции, модернизации сетей, следует предусматривать замену неизолированного провода на самонесущий изолированный провод СИП, замену деревянных опор на металлические и железобетонные опоры и прокладка кабельных линий, что позволит:

- резко снизить эксплуатационные затраты, вызванные высокой надежностью провода СИП и бесперебойным электроснабжением потребителей, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания проводов;

- снизить электрические потери в линии ВЛИ из-за уменьшения более чем в 3 раза реактивного сопротивления по сравнению с неизолированным проводом ВЛ;

- значительно сократить сроки монтажных и ремонтных работ;

- значительно снизить несанкционированные подключения к линиям и случаи вандализма и воровства;

- повысить пожаробезопасность ВЛИ за счет исключения коротких замыканий при схлестывании фазных проводов и применения грозозащитных устройств;

- повысить надежность электроснабжения потребителей в 3 раза.

Это позволит сократить количество аварийных отключений, повысить надежность и предотвратить электротравматизм на производстве.

### Перспективные показатели развития системы сбора и утилизации ТБО

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Для обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий контейнеры рекомендуется устанавливать на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на расстоянии от 20 до 100 м от участков жилых домов, детских площадок. Должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия атмосферных осадков (сооружение навесов, оснащение накопителей крышками и т.д.). Подъездные пути к площадкам хранения отходов должны быть освещены в вечернее и ночное время.

Сбор крупногабаритных отходов должен осуществляться в бункеры-накопители с использованием специального транспорта для их регулярного вывоза, что позволит предотвратить контакт отходов с элементами окружающей среды (поверхностью земли, почвой, растительностью и т.д.).

В жилом секторе вывоз ТБО следует осуществлять ежедневно, КГМ – по мере наполнения бункера-накопителя.

Рост количества жителей приведет к росту емкости объектов культурно-бытового обслуживания. На расчетный срок количество отходов от объектов обслуживания составит не менее 20 % от количества отходов, образующихся у жителей.

Бытовые отходы являются потенциально крупным источником вторичного сырья.

В связи с этим на перспективу отходы следует рассматривать в значительной степени как потенциальное вторсырье, собираемое раздельно по видам, а не отходы, подлежащие обезвреживанию и переработке на объектах санитарной очистки города.

Для перехода на современные методы обращения с отходами производства и потребления на территории района в целом и Янегского сельского поселения в частности предлагается:

- организация централизованного сбора и вывоза отходов во всех населенных пунктах сельского поселения;

- ликвидация стихийных свалок;

- оборудование во всех населенных пунктах площадок с твердым покрытием для установки мусоросборников и временного хранения отходов.

Проектом генерального плана Янегского сельского поселения предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети городского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Реконструкция канализационных очистных сооружений.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

- Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населенных пунктов.

- Разработка схемы озеленения.

- Создание особо охраняемых природных территорий с установкой границ, зонирования и режима использования данных территорий.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению селитебных территорий. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Для перехода на современные методы обращения с отходами производства и потребления на территории района в целом и Янегского сельского поселения в частности предлагается:

- Разработка и реализация генеральной схемы санитарной очистки территории Янегоского  сельского поселения;

- развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, сортировки и вывоза твердых бытовых отходов на объекты хранения и утилизации отходов;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация централизованного сбора и вывоза отходов во всех населенных пунктах сельского поселения;

- устройство площадок с твердым покрытием для установки мусоросборников и временного хранения отходов.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К основным из них относятся:

Таблица 5.1 – Количественные показатели системы теплоснабжения:

| Показатель | 2014 год | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | 0 ед./км | 0 ед/км | 0 ед/км |
| Уровень потерь | 11,4% | 7,4% | 8% |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | 19% | 0 | 4% |
| Износ системы теплоснабжения | 38% | 5% | 8% |
| Обеспеченность потребителей приборами учета | 100% | 100% | 100% |

Таблица 5.2 – Количественные показатели системы водоснабжения:

| Показатель | 2014 год | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | 0 ед./км | 0 ед./км | 0 ед./км |
| Уровень потерь | 10,8% | 8,5% | 8,2% |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | 54% | 10% | 7% |
| Износ системы водоснабжения | 77% | 16% | 0 |
| Обеспеченность потребителей приборами учета | 41,6% | 80% | 100% |

Таблица 5.3 – Количественные показатели системы водоотведения:

| Показатель | 2014 год | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | 12 ед./км | 1 ед/км | 0 ед/км |
| Уровень потерь | 19,9% | 12,3% | 8,5% |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | 100% | 50% | 0% |
| Износ системы водоотведения | 100% | 50% | 0 |
| Обеспеченность потребителей приборами учета | 0% | 80% | 100% |

Таблица 5.4 – Количественные показатели системы электроснабжения:

| Показатель | 2014 год | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | 0 ед./км | 0 ед/км | 0 ед/км |
| Уровень потерь | 12% | 4,4% | 5% |
| Износ системы электроснабжения | 20% | 5% | 8% |
| Обеспеченность потребителей приборами учета | 100% | 100% | 100% |

Таблица 5.5 – Количественные показатели системы газоснабжения:

| Показатель | 2014 год | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | 0 ед./км | 0 ед/км | 0 ед/км |
| Уровень потерь | − | − | − |
| Износ системы газоснабжения | − | − | − |
| Обеспеченность потребителей приборами учета | 66,6% | 10% | 100% |

Таблица 5.6 – Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Янегское сельское поселение

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | Час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | 10,8 | 10,2 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 8,2 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 77 | 68 | 55 | 40 | 25 | 16 | 11 | 0 | 0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 54 | 41 | 33 | 24 | 17 | 10 | 6 | 7 | 7 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень загрузки производственных мощностей | % | 50,0 | 51,1 | 52,3 | 53,2 | 54,2 | 55,1 | 60,4 | 65,2 | 70,8 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества предоставляемых услуг |
| Соответствие качества воды установленным требованиям, % | % | 90 | 90 | 92 | 94 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Удельное водопотребление | м3/чел | 0,077 | 0,092 | 0,112 | 0,134 | 0,158 | 0,176 | 0,176 | 0,180 | 0,183 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 41,6 | 41,6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./год | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 30 | 10 | 5 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| Показатели качества поставляемых услуг |
| Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 30 | 40 | 52 | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень загрузки Производственных мощностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 83 | 72 | 72 | 70 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 26,3 | 26,3 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Удельное водоотведение | м3/чел | 0,08 | 0,085 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,121 | 0,123 | 0,125 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Аварийность системы | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | 11,4 | 10,4 | 9,9 | 9,1 | 8,2 | 7,4 | 7 | 8 | 8 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 38 | 31 | 24 | 16 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 19 | 15 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельное потребление тепла | Гкал/час на тыс. чел. | 1,29 | 1,29 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,99 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Аварийность системы | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | 12 | 11,1 | 10,3 | 7,2 | 5,6 | 4,4 | 4 | 5 | 5 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 30 | 25 | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 54 | 60 | 75 | 86 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельное электроснабжение | МВт*ч/чел | 1,05 | 1,08 | 1,18 | 1,24 | 1,36 | 1,4 | 1,48 | 1,54 | 1,6 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| Аварийность системы | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь | % | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 66,6 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельное газоснабжение | тыс. м3/чел | 0,26 | 0,43 | 0,68 | 1,12 | 1,45 | 1,612 | 1,620 | 1,642 | 1,667 |

# ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Основные цели и задачи реализации программы.

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Янегское сельское поселение на перспективный период до 2035 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения;

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы;

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Янегского сельского поселения.

Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно–коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения до 2035 года. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития Янегского сельского поселения

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

  - Система водоснабжения;

  - Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию системы газоснабжения и другой необходимой инфраструктуры.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами газоснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства: строительство новых в районы существующей и перспективной застройки межпоселковых и распределительных газопроводов;

- модернизация существующих объектов системы газоснабжения;

- обеспечение нормативного качества услуг по газоснабжению для потребителей.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем Янегского сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями.

Размеры инвестиций и капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов подлежат точному определению после проведения сметных расчётов и проектирования реконструкции систем и объектов.

Данные мероприятия представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янегского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | Сроки реализации | Стоимость работ всего, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |  |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 13 179,0 | 39 500,0 |  |
|  | Перекладка существующих сетей водоснабжения ХВС | 12,9 км | 2015-2020 гг. | 2 000,0 | 39 500,0 | Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения |
|  | Замена существующих колодцев на сетях ХВС, D = 1000÷1500 мм. | 94 шт. | 2015-2020 гг. | 1 500,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Замена существующей арматуры на сетях ХВС, D = 50÷100 мм. | 16 шт. | 2015-2020 гг. | 220,0 | − | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
|  | Замена существующих пожарных гидрантов | 20 шт. | 2015-2020 гг. | 225,0 | − | Улучшение противопожарной обстановки в сельском поселении |
|  | Замена сущ. водоразборных колонок на сети ХВС | 12 шт. | 2015-2020 гг. | 140,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Разработка проекта «зон санитарной охраны источников водоснабжения». | 1 ед. | 2015-2020 гг. | 2 400,0 | − | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
|  | Установка частотных преобразователей на 6-ти скважинах | 6 шт. | 2015-2020 гг. | 870,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Замена насосного оборудования водозаборов | − | 2015-2020 гг. | 632,0 | − | Снижение затрат на АВР |
|  | Капитальный ремонт павильонов 6-ти скважин. | 6 ед. | 2015-2020 гг. | 600,0 | − | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
|  | Оснащение всех водозаборов расходомерами (п. Янега, п. Инема, д. Харевщина) | 3 шт. | 2021-2035 гг. | 90,0 | − | Учет фактического потребления |
|  | Устройство ограждений на границах первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения. (п. Янега, п. Инема, д. Харевщина, д. Андреевщина) | − | 2021-2035 гг. | 1 200,0 | − | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
|  | Очистка скважин (п. Янега, п. Инема, д. Харевщина, д. Андреевщина) | 4 шт. | 2021-2035 гг. | 2 200,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Замена насосного оборудования водозаборов (п. Янега, п. Инема, д. Старая Слобода) | − | 2021-2035 гг. | 632,0 | − | Снижение затрат на АВР |
|  | Оснащение всех потребителей (жилые, бюджетные) приборами учета воды на вводах в здания | 32 шт. | 2021-2035 гг. | 470,0 | − | Учет фактического потребления |
| 2. | ВОДООТВЕДЕНИЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  | 17 400,0 | 155 100,0 |  |
|  | Реконструкция ветхих канализационных сетей (D=150-500 мм) | 4,5 км | 2021-2035 гг. | 1 200,0 | 22 300,0 | Снижение потерь воды в централизованных системах водоотведения |
|  | Строительство новых канализационных сетей | 1,5 км | 2015-2020 гг. | 3 125,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Строительство новых очистных сооружений в д. Старая Слобода, производительностью 100 м3/сут. | 1 шт. | 2015-2020 гг. | 1 800,0 | 33 200,0 | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Строительство новых очистных сооружений в п. Янега, производительностью 150 м3/сут. | 1 шт. | 2015-2020 гг. | 2 200,0 | 42 800,0 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении района |
|  | Строительство накопительного резервуара для хозяйственно - бытовых стоков в п. Инема, объемом 70 м3 | 1 шт. | 2015-2020 гг. | 2 500,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве и надлежащего качества |
|  | Реконструкция участка канализационной сети от здания Гостиницы в д. Старая Слобода | − | 2015-2020 гг. | 100,0 | 1 700,0 | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве и надлежащего качества |
|  | Замена колодцев на существующей канализационной сети | − | 2021-2035 гг. | 540,0 | − | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве и надлежащего качества |
|  | Капитальный ремонт здания КНС в п. Инема | 1 шт. | 2021-2035 гг. | 1 500,0 | − | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
|  | Строительство КНС с применением энергосберегающего оборудования | 2 шт. | 2015-2020 гг. | 2 900,0 | 55 100,0 | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества |
|  | Замена задвижек, трубопроводов и решетки на КНС п. Инема | − | 2021-2035 гг. | 900,0 | − | Снижение затрат на АВР |
|  | Замена насосов на КНС п. Инема | 2 шт. | 2021-2035 гг. | 135,0 | − | Снижение затрат на АВР |
|  | Реконструкция напорного трубопровода d=100 мм от КНС в п. Инема | − | 2021-2035 гг. | 500,0 | − | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, снижение затрат на АВР |
| 3. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 1 206,0 | 22 940,9 |  |
|  | Капитальный ремонт участка теплотрассы ТК4 до ж/д №34 ул. Советская d=76 мм. | 230 м | 2015-2020 гг. | 94,0 | 1 803,5 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение тепловых потерь в трубопроводах |
|  | Капитальный ремонт участка теплотрассы ТК3 – ТК4 d=108 мм. | 148 м | 2015-2020 гг. | 85,0 | 1 624,4 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение тепловых потерь в трубопроводах |
|  | Строительство новых тепловых сетей d=150 мм в п. Янега для теплоснабжения малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей) под Жилой квартал для размещения эксплуатационных кадров Ленинградской ГАЭС | 600 м | 2015-2020 гг. | 364,5 | 6 925,5 | Обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве и надлежащего качества |
|  | Строительство новой котельной в п. Янега для малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей) под Жилой квартал для размещения эксплуатационных кадров Ленинградской ГАЭС ориентировочной производительностью 1.5 Гкал/час | 1 шт. | 2015-2020 гг. | 375,0 | 7 125,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение тепловых потерь в трубопроводах |
|  | Установка системы водоподготовки, Установка системы погодного регулирования котельной №5 в п. Янега | 1 шт. | 2021-2035 гг. | 287,5 | 5 462,5 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение тепловых потерь в трубопроводах, уменьшение объемов сжигаемого топлива |
| 4. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 4 154,0 | 24 800,0 |  |
|  | Строительство ТП 10/0,4 кВ в поселке. Янега - 4 объекта, деревне Старая Слобода- 1 объект, деревне Харевщина - 1 объект, база отдыха на озере Вехкозеро – 1 объект | 7 шт. | 2015-2020 гг. | − | 7 000,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг |
|  | Строительство сетей 10 кВ в поселке. Янега – 0,5 км, деревне Старая Слобода- 0,2 км, деревне Харевщина – 0,1 км, база отдыха на озере Вехкозеро – 4 км. | 4,8 км | 2015-2020 гг. | − | 9 600,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг |
|  | Реконструкция электрических сетей 0,4 – 10 кВ (д. Шапша, д. Агашово, д. Руссконицы, д. Печеницы) | 2,0 км | 2015-2020 гг. | − | 1 000,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение потерь в линиях |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в д. Шапша, д. Агашово, д. Руссконицы, д. Печеницы | 4 шт. | 2015-2020 гг. | − | 6 000,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение потерь в линиях |
|  | Строительство ТП 10/0,4 кВ: деревня Новая Слобода | 1 шт. | 2021-2035 гг. | − | 1 000,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг |
|  | Строительство сетей 10 кВ: деревня Новая Слобода | 0,1 км | 2021-2035 гг. | − | 200,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг |
|  | Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ. | − | 2021-2035 гг. | − | в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации | Улучшение качества предоставляемых услуг |
|  | Ремонт уличного освещения. Замена светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ на светодиодные светильники уличного освещения | 350 шт. | 2015-2020 гг. | 3 850,0 | − | Мероприятия, направленные на энергосбережение. Повышение уровня благоустройства. |
|  | Установка приборов учета электрической энергии в жилом фонде | 152 шт. | 2015-2020 гг. | 304,0 | − | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 198 513,8 | − |  |
|  | Строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в д. Старая Слобода до д. Новая Слобода, п. при ж/д ст. Инема, д. Андреевщина | 11,8 км | 2015-2020 гг. | 88 084,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в п. Янега до д. Харевщина, д. Тененичи | 9,5 км | 2015-2020 гг. | 70 916,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения нефтебазы ООО «Киришинефтеавтосервис» и северной части п. Янега | 2,0 км | 2015-2020 гг. | 890,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов для газификации жилого фонда в границах ул. Лесная, ул. Труда, ул. Энтузиастов, ул. Солнечная, пер. Центральный, ул. Сосновая, ул. Парковая, ул. Земляничная | 2.0 км | 2015-2020 гг. | 680,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Старая Слобода | 3,1 км | 2015-2020 гг. | 1 020,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Новая Слобода | 0,9 км | 2015-2020 гг. | 310,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в п. при ж/д ст. Инема | 0,7 км | 2015-2020 гг. | 231,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Андреевщина | 4,0 км | 2015-2020 гг. | 1 320,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Харевщина | 1,3 км | 2015-2020 гг. | 429,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Тененичи | 1,6 км | 2015-2020 гг. | 528,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство межпоселкового газопровода от д. Андреевщина до д. Пога | 4,12 км | 2021-2035 гг. | 30 750,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Пога | 1,81 км | 2021-2035 гг. | 597,3 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Новая Слобода | 1,35 км | 2021-2035 гг. | 445,5 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Строительство распределительных газопроводов в д. Харевщина | 0,6 км | 2021-2035 гг. | 198,0 | − | Обеспечение гарантированного снабжения населения газом |
|  | Установка индивидуальных приборов учета газа на социально-значимых объектах и в жилом фонде | − | 2015-2035 гг. | 2 115,0 | − | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  | 8 450,0 | − |  |
|  | Проведение рекультивации карьера месторождения «Вехкозерское» | − | 2015-2020 гг. | 2 200,0 | − | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
|  | Организация планово-регулярной санитарной очистки территории населенных пунктов поселения, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.), вывоз отходов на полигон ТБО | − | 2015-2020 гг. | 3 500,0 | − | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
|  | Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих изделий, токсичных металлов, источников тока, нефтепродуктов, лакокрасочных материалов и пр. от населения и хозяйствующих объектов | − | 2015-2020 гг. | 750,0 | − | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
|  | Недопущение образования несанкционированных свалок, особенно в летний период увеличения населения | − | 2015-2035 гг. | 2 000,0 | − | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении |
| 7 | ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  | 17 000,0 | − |  |
|  | Ежегодная актуализация существующей схемы теплоснабжения сельского поселения | 1 шт. | 2015-2035 гг. | 4 000,0 | − | − |
|  | Ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения | 1 шт. | 2015-2035 гг. | 4 000,0 | − | − |
|  | Разработка и ежегодная актуализация схемы санитарной очистки территории сельского поселения | 1 шт. | 2015-2035 гг. | 4 500,0 | − | − |
|  | Разработка и ежегодная актуализация Программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности сельского поселения | 1 шт. | 2015-2035 гг. | 4 500,0 | − | − |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 259 902,8 | 242 340,9 |  |

### Общая программа проектов системы теплоснабжения

Таблица 6.2 – Объемы финансирования мероприятий

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы ТК4 до ж/д №34 ул. Советская d=76 мм. | 1897,5 | − | 948,75 | 948,75 | − | − | − | − | − | − |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы ТК3 – ТК4 d=108 мм. | 1709,4 | − | − | 854,7 | 854,7 | − | − | − | − | − |
| Строительство новых тепловых сетей d=150 мм в п. Янега для теплоснабжения малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей) под Жилой квартал для размещения эксплуатационных кадров Ленинградской ГАЭС | 7290,0 | − | − | 2430,0 | 2430,0 | 2430,0 | − | − | − | − |
| Строительство новой котельной в п. Янега для малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей) под Жилой квартал для размещения эксплуатационных кадров Ленинградской ГАЭС ориентировочной производительностью 1.5 Гкал/час | 7500,0 | − | − | 7500,0 | − | − | − | − | − | − |
| Установка системы водоподготовки, Установка системы погодного регулирования котельной №5 в п. Янега | 5750,0 | − | − | − | − | − | − | 5750,0 | − | − |
| ИТОГО | 24146,9 | − | 948,75 | 11733,45 | 3284,7 | 2430 | − | 5750 | − | − |

### Общая программа проектов системы водоснабжения

Таблица 6.3 – Объемы финансирования мероприятий

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Перекладка существующих сетей водоснабжения ХВС | 41500,0 | − | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 | − | − | − |
| Замена существующих колодцев на сетях ХВС, D = 1000÷1500 мм. | 1500,0 | − | − | 1500,0 | − | − | − | − | − | − |
| Замена существующей арматуры на сетях ХВС, D = 50÷100 мм. | 220,0 | − | 220,0 | − | − | − | − | − | − | − |
| Замена существующих пожарных гидрантов | 225,0 | − | − | − | 225,0 | − | − | − | − | − |
| Замена сущ. водоразборных колонок на сети ХВС | 140,0 | − | − | 140,0 |  | − | − | − | − | − |
| Разработка проекта «зон санитарной охраны источников водоснабжения». | 2400,0 | − | 2400,0 | − | − | − | − | − | − | − |
| Установка частотных преобразователей на 6-ти скважинах | 870,0 | − | − | − | 870,0 | − | − | − | − | − |
| Замена насосного оборудования водозаборов | 632,0 | − | − | − | 632,0 | − | − | − | − | − |
| Капитальный ремонт павильонов 6-ти скважин. | 600,0 | − | − | 600,0 |  | − | − | − | − | − |
| Оснащение всех водозаборов расходомерами (п. Янега, п. Инема, д. Харевщина) | 90,0 | − | − | − | − | − | − | 90,0 | − | − |
| Устройство ограждений на границах первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения. (п. Янега, п. Инема, д. Харевщина, д. Андреевщина) | 1200,0 | − | − | − | − | − | − | 1200,0 | − | − |
| Очистка скважин (п. Янега, п. Инема, д. Харевщина, д. Андреевщина) | 2200,0 | − | − | − | − | − | − | 1100,0 | 1100,0 | − |
| Замена насосного оборудования водозаборов (п. Янега, п. Инема, д. Старая Слобода) | 632,0 | − | − | − | − | − | − | 632,0 | − | − |
| Оснащение всех потребителей (жилые, бюджетные) приборами учета воды на вводах в здания | 470,0 | − | − | − | − | − | − | 470,0 | − | − |
| ИТОГО | 52679,0 | − | 10920 | 10540 | 10027 | 8300 | 8300 | 3492 | 1100 | − |

### Общая программа проектов системы водоотведения и канализации

Таблица 6.4 – Объемы финансирования мероприятий

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Реконструкция ветхих канализационных сетей (D=150-500 мм) | 23500,0 | − | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | 4700,0 | − | − | − |
| Строительство новых канализационных сетей | 3125,0 | − | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | − | − | − |
| Строительство новых очистных сооружений в д. Старая Слобода, производительностью 100 м3/сут. | 35000,0 | − | − | − | − | 17500,0 | 17500,0 | − | − | − |
| Строительство новых очистных сооружений в п. Янега, производительностью 150 м3/сут. | 45000,0 | − | − | 22500,0 | 22500,0 | − | − | − | − | − |
| Строительство накопительного резервуара для хозяйственно - бытовых стоков в п. Инема, объемом 70 м3 | 2500,0 | − | − | − | 2500,0 | − | − | − | − | − |
| Реконструкция участка канализационной сети от здания Гостиницы в д. Старая Слобода | 1800,0 | − | − | 1800,0 | − | − | − | − | − | − |
| Замена колодцев на существующей канализационной сети | 540,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | 540,0 |
| Капитальный ремонт здания КНС в п. Инема | 1500,0 | − | − | − | − | − | − | 1500,0 | − | − |
| Строительство КНС с применением энергосберегающего оборудования | 58000,0 | − | − | 29000,0 | 29000,0 | − | − | − | − | − |
| Замена задвижек, трубопроводов и решетки на КНС п. Инема | 900,0 | − | − | − | − | − | − | − | 900,0 | − |
| Замена насосов на КНС п. Инема | 135,0 | − | − | − | − | − | − | 135,0 | − | − |
| Реконструкция напорного трубопровода d=100 мм от КНС в п. Инема | 500,0 | − | − | − | − | − | − | − | 500,0 | − |
| ИТОГО | 172500,0 | − | 5325 | 58625 | 59325 | 22825 | 22825 | 1635 | 1400 | 540 |

### Общая программа проектов системы электроснабжения

Таблица 6.5 – Объемы финансирования мероприятий

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ в поселке. Янега - 4 объекта, деревне Старая Слобода- 1 объект, деревне Харевщина - 1 объект, база отдыха на озере Вехкозеро – 1 объект | 7000,0 | − | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | − | − | − |
| Строительство сетей 10 кВ в поселке. Янега – 0,5 км, деревне Старая Слобода- 0,2 км, деревне Харевщина – 0,1 км, база отдыха на озере Вехкозеро – 4 км. | 9600,0 | − | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 | − | − | − |
| Реконструкция электрических сетей 0,4 – 10 кВ (д. Шапша, д. Агашово, д. Руссконицы, д. Печеницы) | 1000,0 | − | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | − | − | − | − |
| Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в д. Шапша, д. Агашово, д. Руссконицы, д. Печеницы | 6000,0 | − | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | − | − | − | − |
| Строительство ТП 10/0,4 кВ: деревня Новая Слобода | 1000,0 | − | − | − | − | − | − | 1000,0 | − | − |
| Строительство сетей 10 кВ: деревня Новая Слобода | 200,0 | − | − | − | − | − | − | 200,0 | − | − |
| Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ. | В соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Ремонт уличного освещения. Замена светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ на светодиодные светильники уличного освещения | 3850,0 | − | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | − | − | − |
| Установка приборов учета электрической энергии в жилом фонде | 304,0 | − | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | − | − | − | − |
| ИТОГО | 28954,0 | − | 5916 | 5916 | 5916 | 5916 | 4090 | 1200 | − | − |

### Общая программа проектов системы газоснабжения

Таблица 6.6 – Объемы финансирования мероприятий

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в д. Старая Слобода до д. Новая Слобода, п. при ж/д ст. Инема, д. Андреевщина | 88084,0 | − | − | − | − | 44042,0 | 44042,0 | − | − | − |
| Строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода в п. Янега до д. Харевщина, д. Тененичи | 70916,0 | − | − | 35458,0 | 35458,0 | − | − | − | − | − |
| Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения нефтебазы ООО «Киришинефтеавтосервис» и северной части п. Янега | 890,0 | − | 890,0 | − | − | − | − | − | − | − |
| Строительство распределительных газопроводов для газификации жилого фонда в границах ул. Лесная, ул. Труда, ул. Энтузиастов, ул. Солнечная, пер. Центральный, ул. Сосновая, ул. Парковая, ул. Земляничная | 680,0 | − | 680,0 | − | − | − | − | − | − | − |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Старая Слобода | 1020,0 | − | − | − | 1020,0 | − | − | − | − | − |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Новая Слобода | 310,0 | − | − | − | 310,0 | − | − | − | − | − |
| Строительство распределительных газопроводов в п. при ж/д ст. Инема | 231,0 | − | − | − | 231,0 | − | − | − | − | − |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Андреевщина | 1320,0 | − | − | 1320,0 | − | − | − | − | − | − |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Харевщина | 429,0 | − | − |  | 429,0 | − | − | − | − | − |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Тененичи | 528,0 | − | − | 528,0 | − | − | − | − | − | − |
| Строительство межпоселкового газопровода от д. Андреевщина до д. Пога | 30750,0 | − | − | − | − | − | − | 30750,0 | − | − |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Пога | 597,3 | − | − | − | − | − | − | 597,3 | − | − |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Новая Слобода | 445,5 | − | − | − | − | − | − | − | 445,5 | − |
| Строительство распределительных газопроводов в д. Харевщина | 198,0 | − | − | − | − | − | − | − | 198,0 | − |
| Установка индивидуальных приборов учета газа на социально-значимых объектах и в жилом фонде | 2115,0 | − | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 528,75 | 528,75 | 528,75 |
| ИТОГО | 198513,8 | − | 1675,75 | 37411,75 | 37553,75 | 44147,75 | 44147,75 | 31876,05 | 1172,25 | 528,75 |

### Общая программа проектов системы сбора и утилизации ТБО

Таблица 6.7 – Объемы финансирования мероприятий

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Проведение рекультивации карьера месторождения «Вехкозерское» | 2200,0 | − | − | 1100,0 | 1100,0 | − | − | − | − | − |
| Организация планово-регулярной санитарной очистки территории населенных пунктов поселения, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.), вывоз отходов на полигон ТБО | 3500,0 | − | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | − | − | − |
| Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих изделий, токсичных металлов, источников тока, нефтепродуктов, лакокрасочных материалов и пр. от населения и хозяйствующих объектов | 750,0 | − | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | − | − | − |
| Недопущение образования несанкционированных свалок, особенно в летний период увеличения населения | 2000,0 | − | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| ИТОГО | 8450,0 | − | 950 | 2050 | 2050 | 950 | 950 | 500 | 500 | 500 |

### Общая программа проектов разработки технической документации

Таблица 6.8 – Объемы финансирования мероприятий

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Ежегодная актуализация существующей схемы теплоснабжения сельского поселения | 4000,0 | − | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения | 4000,0 | − | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Разработка и ежегодная актуализация схемы санитарной очистки территории сельского поселения | 4500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Разработка и ежегодная актуализация Программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности сельского поселения | 4500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| ИТОГО | 17000,0 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4000 |

7.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЯНЕГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 6.9 – Сводная таблица объемов финансирования мероприятий

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Теплоснабжение | 24146,9 | − | 948,75 | 11733,5 | 3284,7 | 2430 | − | 5750 | − | − |
| Водоснабжение | 52679 | − | 10920 | 10540 | 10027 | 8300 | 8300 | 3492 | 1100 | − |
| Водоотведение и канализация | 172500 | − | 5325 | 58625 | 59325 | 22825 | 22825 | 1635 | 1400 | 540 |
| Электроснабжение | 28954 | − | 5916 | 5916 | 5916 | 5916 | 4090 | 1200 | − | − |
| Газоснабжение | 198514 | − | 1675,75 | 37411,8 | 37553,8 | 44147,8 | 44147,8 | 31876,1 | 1172,25 | 528,75 |
| Сбор и утилизация ТБО | 8450 | − | 950 | 2050 | 2050 | 950 | 950 | 500 | 500 | 500 |
| Проектная документация | 17000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ИТОГО | 502243,7 | 1000 | 26535,5 | 127076,2 | 118956,5 | 85368,75 | 81112,75 | 48453,05 | 8172,25 | 5568,75 |